## Slide 1
ODKSZTAŁCENIE NAPIĘCIA

## Slide 2
Odbiorniki nieliniowe, przyłączone do sieci elektroenergetycznej, traktowane jako źródła wyższych harmonicznych prądu można przedstawić za pomocą następujących schematów zastępczych:
Źródła wyższych harmonicznych
Dla harmonicznej podstawowej
Dla wyższych harmonicznych

## Slide 3
UKŁAD Z BATERIĄ KONDENSATORÓW
Charakterystyki częstotliwościowe

## Slide 4
UKŁAD Z FILTREM 5 HARMONICZNEJ
Charakterystyki częstotliwościowe

## Slide 5
Analizę powstawania zjawiska odkształcenia napięcia w sieciach elektroenergetycznych można prześledzić na przykładzie ogólnego układu wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Układ ten pokazany został na rysunku.
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 6
Metoda analizy odkształcenia napięcia
Ogólny układ wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej

## Slide 7
W analizie zjawiska odkształcenia napięcia w układach sieciowych z odbiornikami nieliniowymi zakłada się, że:
Elementy układu, z wyjątkiem odbiorników nieliniowych, tzn. generatory, transformatory, linie napowietrzne i kablowe, pozostałe odbiorniki oraz urządzenia kompensacyjne (baterie kondensatorów, filtry wyższych harmonicznych) są elementami liniowymi. Elementy te mogą być zastąpione impedancjami o wartościach zależnych od rzędu wyższych harmonicznych.
Prądy pobierane przez odbiorniki nieliniowe charakteryzują się dyskretnym widmem częstotliwościowym, przy czym skład widma i wartości prądów poszczególnych harmonicznych zależą od rodzaju odbiornika i od stopnia jego obciążenia. Odbiorniki te mogą być zastąpione impedancją dla harmonicznej podstawowej i źródłem prądowym dla wyższych harmonicznych.
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 8
3. Obciążenie każdego węzła można podzielić na trzy charakterystyczne rodzaje o różnych właściwościach lub o różnym przeznaczeniu (patrz węzeł „i” na rysunku poprzednim):
  odbiorniki silnikowe i oświetleniowo-grzejne,
  odbiorniki nieliniowe (traktowane jako źródła prądowe wyższych harmonicznych),
  urządzenia kompensacyjne (kondensatory, filtry wyższych harmonicznych) przeznaczone do kompensacji mocy biernej i ograniczenia odkształcenia napięcia.
Na podstawie powyższych założeń można utworzyć schematy zastępcze rozpatrywanego układu dla harmonicznej podstawowej i dla wyższych harmonicznych.
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 9
Metoda analizy odkształcenia napięcia
Schemat zastępczy ogólnego układu wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej dla harmonicznej podstawowej

## Slide 10
Metoda analizy odkształcenia napięcia
Schemat zastępczy ogólnego układu wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej dla wyższych harmonicznych

## Slide 11
Na podstawie założenia o dyskretności widma częstotliwościowego prądów pobieranych z sieci przez odbiorniki nieliniowe oraz założenia o liniowości pozostałych elementów układu do analizy zjawiska odkształcenia napięcia można wykorzystać zasadę superpozycji w dziedzinie częstotliwości.
Zgodnie z tą zasadą rozpatruje się sieć osobno dla każdej wyższej harmonicznej, a następnie znając wartości poszczególnych składowych harmonicznych wyznacza się wartości współczynników odkształcenia napięcia w węzłach sieci. Obliczenia napięć węzłowych dla wyższych harmonicznych można dokonać rozwiązując równanie macierzowe w postaci:
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 12
gdzie:
Zh - macierz impedancji własnych i wzajemnych sieci dla h-tej harmonicznej,
Uh - wektor fazowych napięć węzłowych dla h-tej harmonicznej,
Ih - wektor prądów źródłowych harmonicznej rzędu h.
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 13
gdzie:
- impedancja własna węzła i dla h-tej harmonicznej,
- impedancja wzajemna węzłów i, j dla h-tej harmonicznej,
- prąd źródłowy h-tej harmonicznej w węźle i,
- prąd źródłowy h-tej harmonicznej w węźle j,
N - liczba węzłów.
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 14
Z zależności powyższej wynika, że wartości napięć wyższych harmonicznych, a co za tym idzie również stopień odkształcenia napięcia w węzłach sieci, zależą nie tylko od prądów wyższych harmonicznych wprowadzanych do sieci (generowanych) przez odbiorniki nieliniowe, ale także od wartości elementów macierzy Zh.
Przy założeniu stałości wymuszeń prądowych można wpływać na napięcia wyższych harmonicznych poprzez odpowiednie kształtowanie impedancji sieci.
Włączenie w dowolnym węźle sieci (np. w węźle k) nowego elementu (urządzenia kompensacyjnego) o impedancji powoduje zmianę wartości wszystkich elementów macierzy Zh zgodnie ze wzorem:
Metoda analizy odkształcenia napięcia

## Slide 15
Można wykazać, że włączenie w danym węźle sieci (np. w węźle “i”) takiego odbiornika spowoduje zmianę napięcia h-tej harmonicznej w tym węźle zgodnie z zależnością:
Metoda analizy odkształcenia napięcia
Współczynnik nazywany jest współczynnikiem zmiany napięcia h-tej harmonicznej po dołączeniu nowego odbiornika.

## Slide 16
Przykład 1.
Włączenie w węźle sieci kondensatora idealnego
Jeżeli impedancję własną węzła „i” dla h-tej harmonicznej przedstawić w postaci:
Metoda analizy odkształcenia napięcia
to współczynnik zmiany napięcia h-tej harmonicznej w tym węźle będzie równy:

## Slide 17
Współczynnik ten osiąga wartość maksymalną:
Metoda analizy odkształcenia napięcia
dla reaktancji kondensatora równej:

## Slide 18
Wyrażając reaktancję kondensatora w zależności od jego parametrów znamionowych :
Metoda analizy odkształcenia napięcia
gdzie:
QN - moc znamionowa kondensatora (baterii),
UN - napięcie znamionowe kondensatora,
można określić moc baterii kondensatorów przy jakiej w sieci powstaną warunki rezonansu dla prądów h-tej harmonicznej. Moc ta jest równa:

## Slide 19
Przykład 2.
Włączenie w węźle sieci idealnego filtra h-tej harmonicznej
Jeżeli w węźle „k” zostanie włączony idealny filtr h-tej harmonicznej to na podstawie wcześniejszej zależności możemy napisać:
Metoda analizy odkształcenia napięcia
a w szczególności, gdy j = k

## Slide 20
Filtr elektroenergetyczny składa się z układu elementów R, L, C lub tylko L, C (filtr idealny) o odpowiednio dobranych wartościach. Stanowi on element o bardzo małej impedancji dla harmonicznej (harmonicznych), dla której został dobrany i w związku z tym przedstawia dla niej praktycznie miejsce zwarcia. Jeśli filtr instaluje się w pobliżu źródła harmonicznej, wtedy rozpływ prądów w sieci ulega zmianie. Prąd harmonicznej filtrowanej zamyka się przez filtr, nie płynąc do sieci zasilającej. Również prądy innych harmonicznych o rzędach bliskich częstotliwości rezonansowej filtru popłyną częściowo przez filtr. W ten sposób sieć zasilająca odciążona zostaje od przepływu części prądów wyższych harmonicznych, przez co zmniejszają się harmoniczne spadki napięcia na jej impedancjach i w efekcie – odkształcenie napięcia w sieci.
Filtry wyższych harmonicznych

## Slide 21
Częstotliwości rezonansowe filtrów dobiera się dla najniższych częstotliwości harmonicznych szeregu głównego występującego w sieci, a więc 5, 7, 11, 13, a filtrom nadaje się nazwy od rzędu harmonicznej filtrowanej, a więc filtr 5 harmonicznej, filtr 7 harmonicznej itd.
Filtr prosty jest to szeregowe połączenie elementów L, C, tzn. w praktyce – dławików i baterii kondensatorów. Ponieważ dławiki jak i kondensatory obarczone są pewnymi stratami energii czynnej, więc mówi się, że filtry rzeczywiste stanowią szeregowe połączenie elementów R, L, C.
Filtr prosty służy do filtrowania jednej harmonicznej.
Filtry wyższych harmonicznych

## Slide 22
Filtr kombinowany stanowi szeregowo-równoległe połączenie elementów R, L, C, tzn. w praktyce oporników, dławików i baterii kondensatorów. Filtr kombinowany służy do filtrowania dwóch harmonicznych, tak jak dwugałęziowy filtr prosty.
Filtry takie nie znalazły jednak zastosowania ze względu na skomplikowaną konstrukcję i trudności w dostrojeniu do wymaganych częstotliwości.
Filtry mogą także filtrować całe pasmo harmonicznych, np. począwszy od 17 harmonicznej wzwyż. Filtry takie nazywa się szerokopasmowymi (high-pass filter).
Filtry wyższych harmonicznych

## Slide 23
Zestaw filtrów jest to grupa filtrów prostych, z których każdy filtruje inną harmoniczną. Może to być też zestaw kilku filtrów prostych wraz z filtrem high-pass – zasilanych z tych samych szyn zbiorczych.
Poszczególne filtry proste zestawu filtrów nazywa się jego gałęziami. Filtry stosowane w zakładach przemysłowych zawierają od 1 do 4 gałęzi, najczęściej dla harmonicznych 5, 7, 11, i 13.
Filtry wyższych harmonicznych

## Slide 24
Filtry wyższych harmonicznych
Schematy połączeń elementów LC w filtrach rezonansowych

## Slide 25
Filtry wyższych harmonicznych
Zestaw filtrów rezonansowych dla 3, 5 i 7 harmonicznej

## Slide 26
Charakterystyki filtrów
Wypadkowa reaktancja filtru dla dowolnej harmonicznej jest równa:
Elektroenergetyczny filtr pasywny składa się z elementów LC lub RLC o odpowiednio dobranych wartościach. Filtr LC dla jednej harmonicznej składa się z szeregowo połączonych baterii kondensatorów i dławików (jednego 3-fazowego lub trzech 1-fazowych) o reaktancji indukcyjnej:

## Slide 27
Charakterystyki filtrów
a pulsacja rezonansu szeregowego wynosi:
Dla harmonicznej rezonansowej hr reaktancja filtru równa się zero, tzn. filtr stanowi obwód, w którym wystąpił rezonans szeregowy. Rząd tej harmonicznej jest równy:

## Slide 28
Charakterystyki filtrów
- dobroć filtru przy częstotliwości rezonansowej:
Przy obliczeniach filtru potrzebne są jeszcze następujące wielkości:
- impedancja charakterystyczna filtru wynosząca:

## Slide 29
Charakterystyki filtrów
Charakterystyki częstotliwościowe impedancji jednogałęziowych filtrów wyższych harmonicznych

## Slide 30
Wpływ filtrów na charakterystyki sieci
Charakterystyka częstotliwościowa impedancji węzła sieciowego z jednogałęziowym filtrem wyższych harmonicznych

## Slide 31
Charakterystyki filtrów
W układzie z filtrem wyższych harmonicznych występują:
rezonans szeregowy (napięć) wynikający z parametrów filtra,
rezonans równoległy (prądów) będący wynikiem oddziaływania filtra na sieć. Częstotliwość rezonansu równoległego określa wzór:

## Slide 32
Charakterystyki filtrów
Po załączeniu danego Impedancja układu z filtrem jest mniejsza od impedancji sieci bez filtru dla częstotliwości większych od pewnej częstotliwości granicznej, natomiast jest większa dla częstotliwości mniejszych.
Częstotliwość graniczna, dla której wartość impedancji po załączeniu filtru nie ulegnie zmianie, nazywa się częstotliwością neutralną, a jej przybliżoną wartość określa wzór:

## Slide 33
Wpływ filtrów na charakterystyki sieci
Charakterystyka częstotliwościowa impedancji węzła sieciowego z dwugałęziowym filtrem wyższych harmonicznych
(dla 5 i 7 harmonicznej).

## Slide 34
Wpływ filtrów na charakterystyki sieci
Charakterystyka częstotliwościowa impedancji węzła sieciowego
z czterogałęziowym filtrem wyższych harmonicznych
(dla 5, 7, 11 i 13 harmonicznej).

## Slide 35
Wpływ filtrów na charakterystyki sieci
Charakterystyka częstotliwościowa impedancji węzła sieciowego z filtrem 5-tej harmonicznej i baterią kondensatorów