## Slide 1: WAHANIA NAPIĘCIA

## Slide 2: Przyczyny zmian napięcia
generatory – utrzymanie równowagi miedzy produkcją a poborem energii (elektrociepłownie przemysłowe),
sieć elektryczna (przesył energii) – zmiana topologii sieci, czynności łączeniowe regulacyjne, zakłócenia i awarie,
obciążenie – zmiany obciążenia na skutek załączania lub wyłączania różnych urządzeń elektrycznych.

## Slide 3: Zmiany obciążenia
Jednofazowy schemat zastępczy sieci zasilającej odbiorcę
(U1 – napięcie na początku linii, U2 – napięcie na końcu linii, I – prąd płynący w linii, P, Q – moc czynna i bierna pobierana przez odbiorcę, R, X – rezystancja i reaktancja linii, przy czym Z = R + jX jest impedancją linii)

## Slide 4: Zmiany obciążenia
U1 = U2

## Slide 5: Zmiany obciążenia

## Slide 6: Zmiany napięcia (wahania)
Granice występowania wahań napięcia

## Slide 7: Rodzaje zmian napięcia
wolne i szybkie zmiany napięcia,
pojedyncze i powtarzające się,
ciągłe i skokowe
wahaniami nazywane są gwałtowne, powtarzające się zmiany napięcia

## Slide 8: Klasyfikacja wahań napięcia
typ a okresowe, prostokątne zmiany napięcia o stałej amplitudzie (np. włączanie lub wyłączanie obciążenia czynnego),
typ b ciąg nieregularnych zmian napięcia (dolne i górne amplitudy mogą być jednakowe lub nie),
typ c odseparowane zmiany napięcia, które nie mają charakteru skokowego (np. załączanie obciążenia biernego - rozruch silników)
typ d ciąg zmian napięcia o charakterze losowym lub ciągłym (np. cyklicznie lub losowo zmienne obciążenie - piece łukowe).

## Slide 9: Klasyfikacja wahań napięcia

## Slide 10: Wahania napięcia
Wahania napięcia mogą być opisane na dwa sposoby:
jako ciąg bardziej lub mniej regularnych zmian amplitudy, lub wartości skutecznej napięcia,
jako przebieg modulujący nałożony na podstawową harmoniczną napięcia kształtujący obwiednię napięcia zasilającego.

## Slide 11: Wahania napięcia
Graficzna ilustracja gwałtownych zmian napięcia (wahań)

## Slide 12: Wahania napięcia
Sinusoidalne wahania napięcia o częstotliwości 10 Hz

## Slide 13: Wahania napięcia
Um - amplituda sygnału modulowanego,
 - pulsacja sygnału modulowanego o częstotliwości sieciowej (50 Hz),
 - pulsacja sygnału modulującego,
m = U/2U - gdzie U jest różnicą pomiędzy minimalną a maksymalną wartościami skutecznymi napięcia w trakcie wahań, zaś U jest wartością skuteczną napięcia wygładzoną przez filtr o jednominutowej stałej czasowej.

## Slide 14: Aanaliza wahań napięcia
    Interpretacja graficzna spektrum częstotliwościowego napięcia z modulacją amplitudy

## Slide 15: Ocena wahań napięcia
Ocena wahań napięcia dokonywana jest ze względu na ich oddziaływanie powodujące zmęczenie wzroku i organizmu ludzkiego na skutek migotania światła.
W tym celu stosowanych było wiele wskaźników charakteryzujących wahania napięcia w sieciach elektroenergetycznych lub na zaciskach odbiorników, zwanych obecnie klasycznymi wskaźnikami wahań napięcia. Należą do nich między innymi:
amplitudy wahań napięcia (δV w woltach lub częściej δV* w jednostkach względnych procentowych) odniesione do napięcia znamionowego,
częstość amplitud wahań napięcia (FV w 1/s (Hz), 1/min lub 1/h) i często – w przypadku okresowych (np. sinusoidalnych lub prostokątnych) wahań – częstotliwość wahań napięcia (FU w Hz, 1/min lub 1/h),
energetyczna dawka wahań napięcia (jednostkowa DV w V2 lub %2 lub łączna DVT w V2s lub %2s, bądź tradycyjnie w V2min lub najczęściej w %2min).

## Slide 16: Ocena wahań napięcia
Obecnie, od 1983 r. do oceny wahań napięcia stosuje się wskaźniki: krótkookresowego (Pst) i długookresowego migotania światła (Plt). Wartości wskaźnika Pst uzyskuje się w wyniku obróbki statystycznej sygnału wyjściowego miernika migotania UIE (ang. UIE flickermeter) dla krótkiego czasu obserwacji ts, zaś wskaźnika Plt oblicza się z kolejnych wartości Pst dla długiego czasu obserwacji tl (przy czym tl = Nts) według zależności:

## Slide 17: Propagacja wahań napięcia
Wahania napięcia powstające na skutek pracy odbiorników niespokojnych przenoszą się poprzez sieć elektroenergetyczną zakłócając pracę innych odbiorców. Wielkością charakteryzującą zdolność sieci do przenoszenia wahań napięcia jest współczynnik przenoszenia migotania (ang. transfer coefficient of filicker). Współczynnik przenoszenia migotania pomiędzy węzłami A i B sieci jest zdefiniowany jako iloraz wartości krótkookresowych wskaźników migotania w tych węzłach:

## Slide 18: Propagacja wahań napięcia
Przenoszenie się wahań napięcia w sieci promieniowej

## Slide 19: Propagacja wahań napięcia
Przenoszenie się wahań napięcia w sieci promieniowej
Wskaźnik migotania światła w węźle A można wyznaczyć z zależności:
Współczynnik przenoszenia wahań napięcia jest więc równy:

## Slide 20: Propagacja wahań napięcia
Przenoszenie się wahań napięcia w sieci promieniowej
Odbiorca zasilany z węzła B zlokalizowanego pomiędzy źródłem zaburzenia a źródłem zasilania będzie poddany wahaniom napięcia o wartości:
Współczynnik przenoszenia wahań napięcia w tym przypadku jest równy:

## Slide 21: Propagacja wahań napięcia
Przenoszenie się wahań napięcia w sieci promieniowej
Odbiorca zasilany z węzła C położonego za źródłem wahań napięcia odczuwa zaburzenie o takiej samej wartości jak odbiorca zaburzający. Współczynnik przenoszenia wahań napięcia jest więc równy:

## Slide 22: Propagacja wahań napięcia
Przenoszenie się wahań napięcia w sieci promieniowej
Odbiorca D przyłączony do innej linii zasilającej niż odbiorca zaburzający odczuwa skutki jak dla wahań występujących w punkcie przyłączenia linii (węzeł A). Zatem współczynnik przenoszenia wahań napięcia TCAD = 1, natomiast TCPD ma wartość:

## Slide 23: Propagacja wahań napięcia
Istotne znaczenie dla wahań napięcia w sieciach niskiego napięcia ma przenoszenie się wahań z sieci nadrzędnych (średniego i wysokiego napięcia) – tło wahań napięcia. Brak jest dotychczas metod pozwalających na analityczne wyznaczenie współczynników przenoszenia wahań napięcia pomiędzy sieciami o różnych poziomach napięć. Wyznaczone eksperymentalnie (na drodze pomiarowej) wartości współczynników przenoszenia wynoszą:
z sieci najwyższych napięć do sieci wysokich napięć – około 0,8,
z sieci wysokich napięć do sieci średnich napięć – około 0,9 (a zatem około 0,72 dla wahań przenoszonych z sieci najwyższych napięć do sieci średnich napięć),
z sieci średnich napięć do sieci niskiego napięcia – około 1.

## Slide 24: Źródła wahań napięcia
Każde urządzenie zasilane z sieci elektrycznej ze względu na konieczność załączenia bądź wyłączenia albo z powodu czynności łączeniowych realizowanych przez układy regulacji i sterowania nadzorujące poprawność przebiegu zadanego procesu technologicznego jest źródłem wahań napięcia. Źródłami wahań napięcia w sieciach komunalno-bytowych niskiego napięcia mogą więc być np. wszelkiego rodzaju domowe odbiorniki energii elektrycznej (pralki, lodówki, kuchenki, elektryczne podgrzewacze wody, bojlery elektryczne itp.), których charakter pracy wymusza cykliczne załączanie i wyłączanie. Jednak ze względu na małe moce jednostkowe ich oddziaływanie dotyczy ograniczonej liczby odbiorców. Inne urządzenia zasilane z tych sieci np. przeznaczone do poprawy standardu życia mieszkańców tj. napędy wind, pomp, wentylatorów czy urządzenia klimatyzacji o znacznie większych mocach załączane w sposób cykliczny lub nieregularny mogą być już znaczącymi źródłami wahań napięcia. Podobny charakter oddziaływania mają np. aparaty rentgenowskie czy urządzenia kopiujące (kserografy) dużej mocy wykorzystywane w punktach usługowych

## Slide 25: Źródła wahań napięcia
Podstawowe znaczenie mają jednak odbiorniki przemysłowe, a zwłaszcza tzw. odbiorniki niespokojne o dużych mocach jednostkowych, do których należy zaliczyć przede wszystkim:
piece łukowe,
napędy walcownicze,
kopalniane maszyny wyciągowe,
urządzenia spawalnicze.
Istotnym źródłem wahań napięcia są rozruchy silników asynchronicznych i praca różnego rodzaju napędów o zmiennym obciążeniu lub cyklicznym charakterze pracy np. piły elektryczne, prasy, kompresory itp. Źródłem wahań napięcia mogą być też baterie kondensatorów do automatycznej kompensacji mocy biernej stosowane powszechnie w sieciach niskiego napięcia praktycznie u każdego odbiorcy przemysłowego.

## Slide 26: Oddziaływanie pieców łukowych
Instalacja elektryczna pieca łukowego

## Slide 27: Charakterystyka pieców łukowych

## Slide 28: Charakterystyka pieców łukowych

## Slide 29: Wykresy pracy pieca łukowego

## Slide 30: Wykresy pracy pieca łukowego

## Slide 31: Rozruch silników asynchronicznych
Schemat zastępczy obwodu zasilania silnika indukcyjnego

## Slide 32: Wyznaczanie zmian napięcia w czasie rozruchu silników asynchronicznych
Metoda pierwsza

## Slide 33: Wyznaczanie zmian napięcia w czasie rozruchu silników asynchronicznych
Metoda druga

## Slide 34: Wyznaczanie zmian napięcia w czasie rozruchu silników asynchronicznych
Metoda trzecia

## Slide 35: Baterie kondensatorów

## Slide 36: Baterie kondensatorów