## Slide 1
ASYMETRIA

## Slide 2
Źródłami napięcia 3-fazowego w systemie elektroenergetycznym są generatory synchroniczne.
Napięcia na zaciskach fazowych generatorów mają równe wartości, a ich wektory przesunięte są względem siebie o 1200 elektrycznych.
Taki układ wektorów nazywa się symetrycznym.
Wstęp

## Slide 3
Jeśli elementy systemu elektro-energetycznego są liniowe i symetryczne oraz poszczególne fazy układu będą jednakowo obciążone, to napięcia zmierzone w węzłach odbiorczych pozostaną symetryczne, a krótkotrwała asymetria może jedynie wystąpić w warunkach zakłóceniowych, np. przy zwarciu niesymetrycznym.
Wstęp

## Slide 4
Uzyskanie całkowitej symetrii napięć we wszystkich węzłach systemu elektroenergetycznego w stanach normalnych nie jest w praktyce możliwe, z uwagi na niesymetryczne odbiory, a przede wszystkim odbiorniki 1-fazowe, występujące głównie w sieciach niskiego napięcia.
Powodują one przepływ niejednakowych prądów fazowych przez sieć elektroenergetyczną i powstawanie na elementach tej sieci niesymetrycznych strat napięcia. Konsekwencją tego jest utrata symetrii napięcia w węzłach.
Wstęp

## Slide 5
W ogólnym przypadku definicję asymetrii stosuje się do układów wielofazowych.
Asymetria napięcia jest to stan, w którym spełniony jest przynajmniej jeden z warunków:
wartości napięć fazowych nie są sobie równe.
kąty między kolejnymi fazami nie są sobie równe.
Wstęp

## Slide 6
W odniesieniu do układów trójfazowych asymetrię napięcia definiuje się jako stan, w którym wartości skuteczne trzech napięć fazowych nie są jednakowe lub/i kąty przesunięć między nimi różnią się od 1200.
Analogiczną definicję stosuje się do prądów.
Wstęp

## Slide 7
Do analizy asymetrii stosuje się powszechnie metodę składowych symetrycznych.
Główna idea tej metody polega na zastąpieniu dowolnego niesymetrycznego 3-fazowego układu wektorów sumą trzech 3-fazowych układów symetrycznych o kolejności:
zgodnej, przeciwnej i zerowej.
Używa się także określeń układ zgodny, przeciwny, zerowy.
Metoda analizy

## Slide 8
Wprowadzając operator obrotu:
można zapisać równania dla poszczególnych układów symetrycznych napięcia jak poniżej:
Metoda analizy

## Slide 9
układ kolejności zgodnej:
układ kolejności przeciwnej:
układ kolejności zerowej:
Metoda analizy

## Slide 10
Napięcie w poszczególnych fazach jest sumą
odpowiednich składowych symetrycznych:
Metoda analizy

## Slide 11
Przykładowy niesymetryczny układ wektorów napięć fazowych przedstawiono w postaci sumy składowych symetrycznych na rysunku
Metoda analizy

## Slide 12
Łatwo zauważyć, że suma napięć kolejności zgodnej i przeciwnej równa się zeru, oraz, że napięcie kolejności zerowej równa się 1/3 sumy napięć fazowych:
Metoda analizy

## Slide 13
Napięcia międzyprzewodowe wyrażone w postaci składowych symetrycznych nie zależą od składowej zerowej i wynoszą:
Metoda analizy

## Slide 14
Składowe symetryczne wyrażone w funkcji napięć fazowych wynoszą:
Metoda analizy

## Slide 15
Efektem przekształcenia jest zastąpienie niesymetrycznego układu 3-fazowego, trzema 3-fazowymi układami symetrycznymi: zgodnym, przeciwnym i zerowym, z których każdy może być zastąpiony obwodem 1-fazowym.
Metoda analizy

## Slide 16
Jako miarę asymetrii przyjmuje się powszechnie współczynnik asymetrii K, będący ilorazem składowej przeciwnej lub zerowej do składowej zgodnej napięcia lub prądu
Ocena asymetrii

## Slide 17
Podstawowe znaczenie w opisie asymetrii ma składowa przeciwna, generowana przez odbiorniki wielofazowe. Podobnie jak składowa zgodna, jest ona transformowana przez uzwojenia transformatora niezależnie od grupy połączeń.
Składowa zerowa występuje normalnie tylko w sieciach nn, a połączone w trójkąt uzwojenia transformatora uniemożliwiają przenoszenie się jej do sieci wyższego napięcia.
Ocena asymetrii

## Slide 18
Współczynnik asymetrii zapisany dla składowej przeciwnej, jest funkcją napięć fazowych:
Ocena asymetrii
Uwzględniając, że a+a2+1=0, wzór powyższy można przedstawić także w funkcji napięć międzyprzewodowych:

## Slide 19
Niesymetryczne stany pracy sieci elektroenergetycznej spowodowane są głównie pracą niesymetrycznych obciążeń. Większość odbiorników niskiego napięcia (nn) oraz niektóre odbiorniki średniego napięcia (SN) jak np. piece indukcyjne, wykonywane są jako jednofazowe. Praca takich urządzeń w sieci trójfazowej prowadzi do asymetrii prądów obciążenia, a to z kolei powoduje niesymetryczne straty napięcia w poszczególnych fazach układu zasilającego i w konsekwencji asymetrię napięcia w węzłach sieci.
Źródła asymetrii

## Slide 20
Niesymetrycznymi odbiornikami 3-fazowymi, szczególnie kłopotliwymi z punktu widzenia jakości energii elektrycznej, są np. piece łukowe. Asymetria wprowadzana przez piec spowodowana jest dwiema przyczynami:
• niejednakową impedancją toru wielkoprądowego, wynikającą z konstrukcji pieca,
• niejednakowym obciążeniem fazowym, będącym efektem fizycznej natury procesu topienia tj. zmieniającej się w różny sposób wartości zastępczej impedancji łuku w poszczególnych fazach.
Źródła asymetrii

## Slide 21
Źródłami asymetrii mogą też być 3-fazowe elementy układu przesyłowego, a w szczególności linie napowietrzne. Z konstrukcji tych linii wynika, że przewody poszczególnych faz nie są jednocześnie w identycznym położeniu względem siebie i względem ziemi. Prowadzi to do różnych wartości parametrów fazowych linii, a więc także do różnych wartości straty napięcia w poszczególnych fazach. W praktyce stosuje się specjalne środki jak np. przeplecenia przewodów linii, które skutecznie zmniejszają jej asymetrię.
Źródła asymetrii

## Slide 22
Do ograniczenia asymetrii prądów i napięć spowodowanej niesymetrycznymi odbiorami o stałej wartości mocy stosuje się specjalne urządzenia symetryzujące tzw. symetryzatory. Celem działania tych układów jest zwykle eliminacja lub ograniczenie składowych przeciwnej i zerowej prądów w miejscu przyłączenia odbiornika niesymetrycznego lub w całej sieci zasilającej odbiorniki niesymetryczne. Proces taki nazywa się symetryzacją.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 23
Do ograniczenia asymetrii prądów i napięć spowodowanej niesymetrycznymi odbiorami o stałej wartości mocy stosuje się specjalne urządzenia symetryzujące tzw. symetryzatory. Celem działania tych układów jest zwykle eliminacja lub ograniczenie składowych przeciwnej i zerowej prądów w miejscu przyłączenia odbiornika niesymetrycznego lub w całej sieci zasilającej odbiorniki niesymetryczne. Proces taki nazywa się symetryzacją.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 24
W sieciach SN, trójprzewodowych, pracujących zwykle jako izolowane lub skompensowane, odbiorniki niesymetryczne łączone są na napięcie międzyprzewodowe. W takim przypadku nie występuje składowa zerowa prądów, a zatem symetryzacja sprowadza się do wyeliminowania lub ograniczenia składowej przeciwnej. Sieci nn są sieciami czteroprzewodowymi, z uziemionym punktem neutralnym, a więc występuje w nich zarówno składowa przeciwna jak i zerowa.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 25
Urządzenie symetryzujące (US) włącza się do sieci równolegle do niesymetrycznego odbiornika (ON)
Symetryzacja obciążenia

## Slide 26
Urządzenie to wywołuje przepływ prądów IAk, IBk, ICk, które dodając się do prądów odbiornika IAo, IBo, ICo dają w efekcie symetryczny układ prądów źródła zasilania IA, IB, IC Spełnione są wówczas równania:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 27
Ponieważ prądy pobierane z sieci tworzą układ symetryczny, więc składowe przeciwna i zerowa tych prądów są równe zeru:
Równania powyższe określają ogólne warunki symetryzacji.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 28
Z teorii mocy dla niesymetrycznych układów trójfazowych wynika, że prądy bierne trzech faz nie przenoszą łącznie mocy czynnej, chociaż żaden z nich nie musi być prostopadły do odpowiadającego mu napięcia fazowego.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 29
Uzasadniona jest więc ich kompensacja poprzez wymuszenie odpowiednich prądów kompensujących przesuniętych w stosunku do nich o kąt 180o ().
Prądy kompensujące można uzyskać poprzez obciążenie sieci elementami nie pobierającymi mocy czynnej, czyli elementami reaktancyjnymi.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 30
Ponieważ jednak prądy bierne poszczególnych faz nie muszą być prostopadłe do odpowiadających im napięć fazowych, to elementy reaktancyjne kompensatora nie mogą być zasilane napięciami fazowymi.
Oznacza to, że kompensator trójfazowy powinien mieć elementy połączone w trójkąt – zasilane napięciami międzyprzewodowymi.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 31
Moc bierna w niesymetrycznych układach trójfazowych określana jest bez wyróżniana jej charakteru (znaku). Zgodnie z tą teorią moc bierna może powstać również na skutek niesymetrii obciążeń czynnych. Nawet tak rozumiana moc bierna może być kompensowana tak samo jak moc bierna wywołana przez elementy reaktancyjne.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 32
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że z teorii mocy dla układów niesymetrycznych wynikają następujące wnioski wskazujące drogę do zmniejszenia mocy pozornej odbiornika przez kompensację mocy biernej:
kompensator trójfazowy zawierający powinien mieć elementy reaktancyjne powinien być połączony w trójkąt
kompensację mocy biernej odbiornika i jego symetryzację należy taraktować łącznie.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 33
Ze względów ekonomicznych realizuje się niepełną kompensację mocy biernej, pozostawiając pewien poziom nieskompensowania.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 34
Moc pozorną w układzie niesymetrycznym można zapisać w postaci:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 35
Można na podstawie pomiarów określić parametry fazowe odbiornika niesymetrycznego:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 36
Na podstawie znanych susceptancji odbiornika można następnie wyznaczyć parametry kompensatora połączonego w trójkąt realizującego założony poziom kompensacji:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 37
W sieciach zasilanych symetrycznie:
Kompensator ten wywołuje w poszczególnych fazach następujące wartości mocy czynnej:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 38
Mocom tym odpowiadają następujące zastępcze konduktancje fazowe kompensatora:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 39
Natomiast susceptancje fazowe kompensatora wynoszą:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 40
Po kompensacji mocy biernych odbiornika, w każdej fazie pozostanie wypadkowe susceptancja o wartości:
wynikające z założenia:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 41
Natomiast w obwodach poszczególnych faz będą po kompensacji występować konduktancje o wartościach:
Symetryzacja obciążenia

## Slide 42
Z powyższych rozważań wynika, że:
po kompensacji nastąpi zmiana wartości konduktancki fazowych układu odbiornik-kompensator
Suma konduktancji fazowych odbiornika jest równa sumie wypadkowych konduktancji fazowych układu odbiornik-kompensator.
Symetryzacja obciążenia

## Slide 43
wykorzystując zależności:
Otrzymujemy
stąd
Symetryzacja obciążenia

## Slide 44
Z powyższej zależności wynikają następujące związki:
Uwzględniając te zależności oraz układ równań dotyczący konduktancji fazowych układu odbiornik-kompensator otrzymujemy:
Symetryzacja obciążenia