## Slide 1: WAHANIA NAPIĘCIA

## Slide 2: Pomiary wahań napięcia
Pomiary wskaźników charakteryzujących wahania napięcia są potrzebne z następujących powodów:
dla określenia emisji wahań przez poszczególne rodzaje odbiorników energii elektrycznej i ich porównanie z wymaganiami przepisów,
dla oceny istniejących w sieciach zasilających poziomów zjawiska i sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami norm kompatybilnościowych.

## Slide 3: Pomiary wahań napięcia
Obecnie przyjmuje się, że podstawowymi wielkościami charakteryzującymi wahania napięcia są krótkookresowy Pst i długookresowy Plt wskaźniki migotania światła. Można je wyznaczać na dwa sposoby:
zastosowanie jednej z metod (symulacyjnej, analitycznej, itd.) do analizy otrzymanego w wyniku pomiarów przebiegu czasowego zmian wartości skutecznej lub obwiedni napięcia – sposób stosowany dla pomiarów emisji odbiorników,
przez bezpośredni pomiar wskaźników migotania za pomocą miernika migotania światła.

## Slide 4: Pomiary wahań napięcia
Miernik migotania światła ma stosunkowo krótką historię. W 1983 roku pod auspicjami Międzynarodowej Unii Elektrotermii (International Union for Electroheat – UIE) opracowano specyfikację techniczną przyrządu. Podstawę dla założeń przyrządu stanowiły wcześniejsze wieloletnie badania związane z fizjologią procesu postrzegania prowadzone przez specjalistów także fizjologów (de’Lange, Rashbass, Koenderink, Van Doom), które doprowadziły do opracowania pierwszego miernika migotania, w którym jako sygnał wejściowy przyjęto zmiany napięcia zasilającego źródło światła, a nie bezpośrednio zmiany strumienia świetlnego. W przyrządzie tym proces postrzegania został odwzorowany za pomocą opracowanego przez Rashbassa i Koenderinka modelu, uwzględniającego charakterystykę częstotliwościową oka ludzkiego (filtr pasmowy o zakresie 0,5–35 Hz z maksymalną czułością dla częstotliwości około 8–9 Hz) oraz nieliniową reakcję (inercję) mózgu ludzkiego.

## Slide 5: Pomiary wahań napięcia
Celem pomiarowej oceny zjawiska migotania światła jest ilościowe określenie stopnia ludzkiej irytacji (dyskomfortu) wywołanej zmianami strumienia świetlnego. W tym procesie można wyróżnić trzy zasadnicze elementy:
źródło napięcia o zmiennej wartości skutecznej,
oko ludzkie i realizujący się w nim proces postrzegania
oraz mózg ludzki z jego nieliniowymi (w funkcji częstotliwości) reakcjami.
Dostępny na drodze pomiarowej jest tylko pierwszy składnik – pozostałe muszą być modelowane. Tylko wówczas, gdy modelowanie tego złożonego układu będzie prawidłowe, możliwe będzie określenie poprawnych relacji pomiędzy zmianami napięcia (o różnych kształtach) a stopniem ludzkiej irytacji.

## Slide 6: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 7: Pomiary wahań napięcia
Miernik realizuje dwa podstawowe zadania:
symulację odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg na zmiany strumienia świetlnego referencyjnego źródła światła (żarówki o mocy 60 W, 230 V) wywołane wahaniami napięcia – realizowane jest przez bloki 2, 3 i 4,
statystyczną analizę sygnału migotania światła w czasie rzeczywistym oraz prezentację wyników – wykonywane w bloku 5.

## Slide 8: Pomiary wahań napięcia
W bloku 1 z sygnału proporcjonalnego do zmiennej w czasie wartości napięcia zasilającego U(t) uzyskuje się sygnał odpowiadający względnym zmianom (wahaniom) napięcia:
gdzie Uref jest średnią wartością skuteczną napięcia wyznaczaną w każdej minucie wykonywania pomiaru, przyjętą w mierniku jako wartość odniesienia (referencyjna).
Obwody wejściowe tego bloku zapewniają dopasowanie układu pomiarowego do napięcia znamionowego badanej sieci oraz odpowiedni poziom izolacji przyrządu. Blok zawiera również generator sygnałów dla kalibracji miernika.

## Slide 9: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 10: Pomiary wahań napięcia
Blok 2 stanowi demodulator o charakterystyce kwadratowej. Zadaniem tego bloku jest wyodrębnienie wahań napięcia z przebiegu czasowego napięcia.
Podnoszenie do kwadratu sygnału wejściowego jest równoznaczne z odtworzeniem kwadratu wartości skutecznej, co odpowiada w pewnej skali mocy żarowego źródła światła. W ten sposób symulowana jest reakcja lampy.
Działanie demodulatora można prześledzić na przykładzie sygnału u(t) napięcia o częstotliwości sieciowej  zmodulowanego sygnałem sinusoidalnym o amplitudzie Um i pulsacji .

## Slide 11: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 12: Pomiary wahań napięcia
Sygnał wyjściowy demodulatora ma następującą postać:
Sygnał ten zawiera składową stałą, składowe związane z częstotliwością sygnału wejściowego oraz składowe związane z pulsacją sygnału modulującego.

## Slide 13: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 14: Pomiary wahań napięcia
Blok 3 utworzony jest z dwóch filtrów i przełącznika zakresu pomiarowego.
Filtr pierwszy eliminuje składową stałą i oraz inne niepożądane (nie mające wpływu ze względu na zakres częstotliwości na zjawisko migotania światła – składowe o częstotliwościach większych od częstotliwości sieci) składowe zmienne występujące na wyjściu bloku 2 (demodulatora). W wyniku tego uzyskuje się sygnał:
Filtr ten zawiera część górno-przepustową pierwszego rzędu (zaleca się 3 dB dla częstotliwości odcięcia wynoszącej około 0,05 Hz) oraz część dolno-przepustową, dla której zaleca się zastosowanie filtru Butterworth’a 6 rzędu z tłumieniem 3 dB dla częstotliwości odcięcia 35 Hz.

## Slide 15: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 16: Pomiary wahań napięcia
Filtr drugi (ważący) symuluje odpowiedź częstotliwościową układu: żarówka referencyjna (60 W, 230 V) – oko ludzkie na sinusoidalne wahania napięcia. Charakterystyka częstotliwościowa filtra ważącego została w przyrządzie odwzorowana za pomocą filtru pasmowo-przepustowego 4 rzędu o transmitancji operatorowej określonej zależnością:
gdzie s jest zespoloną zmienną Laplace’a, zaś zalecane wartości parametrów są równe:
k = 1,74802; λ = 2 4,05981; 1 = 2 9,15494;
2 = 2 2,27979; 3 = 2 2,22535; 4 = 2 21,9.

## Slide 17: Pomiary wahań napięcia
Charakterystyka częstotliwościowa filtru ważonego miernika migotania światła UIE

## Slide 18: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 19: Pomiary wahań napięcia
W bloku 4 realizowane są dwie funkcje:
podnoszenie do kwadratu ważonego sygnału migotania światła w celu symulacji nieliniowej percepcji wzrokowej układu: oko-mózg zgodnie z modelem Rashbassa,
wyznaczanie wartości średniej ruchomej sygnału w celu symulacji efektu pamiętania w mózgu.
Filtr średniej ruchomej zrealizowany jest jako rezystancyjno-pojemnościowy filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu ze stałą czasową 300 ms. Sygnał wyjściowy z bloku 4 jest proporcjonalny do zmian napięcia, ważonych przez czułość układu: żarówka – oko – mózg i reprezentuje chwilowy poziom migotania. Jest on przekształcany w wartość względną w efekcie podzielenia przez wartość odpowiadającą progowi postrzegania migotania światła (charakterystyki granicznej postrzegania dla sinusoidalnych wahań napięcia). Większa od 1 wartość sygnału wyjściowego z bloku 4 oznacza, że intensywność migotania przekroczyła poziom postrzegania i może być dokuczliwa lub nawet nie tolerowana

## Slide 20: Miernik migotania światła (PN-EN 61000-4-15)
*Wyjście opcjonalne dla rozszerzonych zastosowań pomiarowych
BLOK 2
BLOK 1
generator sygnału
dla kalibracji
obwód dopasowania napięcia wejściowego
dekoder
i kontrola wzmocnienia
transformator
wejściowy
demodulator o charakterystyce kwadratowej
miernik
wartości
skutecznej
BLOK 4
powielacz
podnoszący
do kwadratu
filtr średniej
ruchomej
1 rzędu
pierwiastkowanie
i wygładzanie
BLOK 5
A/D
przetwornik
częstotliwość
próbkowania
 50 kHz
64-poziomowy
klasyfikator
interfejs
wyjściowy
programowanie długiego
i krótkiego czasu pomiaru
ocena statystyczna poziomu migotania
BLOK 3
przełącznik
zakresu
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0*
pierwiastkowanie
kwadratowe
1-minutowe
całkowanie
filtry ważące
Symulacja odpowiedzi układu: lampa-oko-mózg
wyjście 1*
wskaźnik wartości skutecznej półokresowej
wyjście 2*
ważone wahania napięcia
wyjście 3*
wybór zakresu
wyjście 4*
krótkookresowe
całkowanie
wyjście 5
rejestracja
wyjście 6
wyświetlanie danych i rejestracja
dB
0
-3
-60
0,05
100
35
Hz
0
1
8,8
Hz

## Slide 21: Pomiary wahań napięcia
W bloku 5 dokonywana jest, w czasie rzeczywistym, analiza statystyczna sygnału migotania światła (sygnału wyjściowego z bloku 4) realizowana przez klasyfikację według wartości mierzonych poziomów.
Przedział zmienności sygnału migotania powinien być podzielony na co najmniej 64 klasy. Następuje w ten sposób przekształcenie sygnału migotania w postać cyfrową. Za każdym razem gdy wystąpi stosowna wartość, licznik odpowiadającej jej klasy zwiększa swój stan o jeden. Ostateczny wynik na końcu każdego przedziału pomiarowego reprezentuje rozkład czasu występowania poziomu migotania w każdej klasie. Dodając zawartość liczników wszystkich klas i wyrażając zawartość każdej klasy w stosunku do całkowitej liczby pomiarów, otrzymuje się funkcję gęstości rozkładu prawdopodobieństwa poziomów migotania światła.
Z tego rozkładu otrzymuje się następnie funkcję skumulowanego prawdopodobieństwa CPF (ang. cumulative probability function).

## Slide 22: Pomiary wahań napięcia
Poziom migotania światła w funkcji czasu
(jako przykład podano czas występowania sygnału w klasie 6)
Funkcja skumulowanego prawdopodobieństwa (CPF) dla sygnału jak na rysunku powyżej

## Slide 23: Pomiary wahań napięcia
Na podstawie funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa można wyznaczyć istotne wielkości statystyczne, takie jak wartość średnia, odchylenie standardowe, poziom migotania światła przekroczony przez dany procent czasu lub alternatywnie, procent czasu, podczas którego był przekroczony określony poziom migotania światła.
Dla określenia wartości wskaźników migotania światła istotne znaczenie ma okres obserwacji, zdefiniowany przez dwa nastawialne przedziały czasu: Tkrótki i Tdługi. Przedział długi określa całkowity czas obserwacji i jest zawsze wielokrotnością przedziału krótkiego. Wartość Tkrótki może być wybrana ze zbioru: 1 min, 5 min, 10 min (wartość typowa) i 15 min. Wartość Tdługi powinna być całkowitą krotnością wybranej wartości Tkrótki co najmniej 1 008, co odpowiada siedmiu dniom dla Tkrótki wynoszącego 10 min.

## Slide 24: Pomiary wahań napięcia
Wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst wyznaczany jest zgodnie z zależnością:
w której percentyle i są poziomami migotania przekroczonymi przez 0,1; 1; 3; 10 i 50% czasu obserwacji. Indeks s w powyższej zależności wskazuje, że należy użyć wartości wygładzonych. Otrzymywane są one za pomocą następujących zależności:
Stała czasowa pamięci miernika migotania światła wynosząca 0,3 s gwarantuje, że nie może zmieniać się gwałtownie, w związku z czym dla tego percentyla nie jest potrzebne wygładzanie.

## Slide 25: Pomiary wahań napięcia
Wskaźnik długookresowego migotania światła Plt wyznaczany jest na podstawie wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła Pst w odpowiednim czasie, związanym z cyklem pracy odbiornika lub okresie, w którym obserwator może reagować na migotanie światła (np. kilka godzin) z wykorzystaniem następującej zależności:
w której są kolejnymi wartościami wskaźników krótkookresowego migotania światła Pst.
Najczęściej przyjmuje się wartość N = 12.