## Slide 1: Sieci Komputerowe
Wykład 2

## Slide 2: Rodzaje sieci LAN
Podstawowe stosowane technologie sieci LAN:
· technologia Ethernet,
· technologia Token-Ring,
· technologia FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

## Slide 3: ETHERNET
ETHERNET. Topologia sieci LAN stworzona w pierwotnej wersji przez firmę Xerox. Jej druga wersja tzn. Ethernet V2 została stworzona przy współudziale dwóch innych firm tj. Digital Equipment Corporation oraz Intela.
Pojęcie Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy trzy podstawowe kategorie:
1. Ethernet i IEEE 802.3 – jest to kilka specyfikacji określających LAN, z których każda pracuje z przepływnością 10 Mb/s.
2. Ethernet 100 Mb/s – jest to pojedyncza specyfikacja, znana również jako Fast Ethernet, określająca sieć pracującą z przepływnością 100 Mb/s.
3. Ethernet 1000 Mb/s – jest to pojedyncza specyfikacja, znana również jako Gigabit Ethernet, określająca sieć pracującą z przepływnością 1000 Mb/s (1Gb/s).

## Slide 4: Token-Ring, FDDI
Token-Ring
Technologia opracowana przez firmę IBM w latach siedemdziesiątych. W tej technologii stacje sieciowe podłącza się bezpośrednio do urządzeń MAU (Multistation Access Unit), które łączy się ze sobą w jeden pierścień.
FDDI
Technologia FDDI (Fiber Distributed Data Interface) jest obecnie stosowana głównie w sieciach szkieletowych. Cechą FDDI jest duża przepływność (100 Mb/s) i wysoka niezawodność. Medium transmisyjnym jest kabel światłowodowy. W tej technologii stosuje się topologię podwójnego pierścienia Pierwszy pierścień (Primary Ring) używany jest do transmisji danych, a drugi dodatkowy pierścień (Secondary Ring) jest nieczynny podczas normalnej pracy. W sieciach lokalnych jest to nadal rozwiązanie dosyć drogie w porównaniu z innymi technologiami.

## Slide 5: Dostęp do medium
CSMA/CD. (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) - Urządzenia transmitują jedynie wtedy gdy mają wyłączny dostęp do medium transmisyjnego. W przypadku, rozpoczęcia jednoczesnego transmisji przez dwa urządzenia następuje kolizja. Po jej wykryciu urządzenia zaprzestają transmisji. Po pewnym losowo określonym czasie ponawiana jest próba transmisji.
Token Ring. Do przesyłu informacji służy specjalny pakiet Token. Urządzenie, aby wysłać informację musi wejść w posiadanie tego pakietu. Token jest przekazywany od stacji do stacji zgodnie z topologią. Pierścień logiczny odpowiada pierścieniowi fizycznemu. Możliwe jest ustawienie priorytetu.
Token Bus Mechanizm zbliżony do poprzedniego z tym, że Token jest przekazywany w innej kolejności. O sekwencji decyduje adres urządzenia, a nie jego fizyczna lokalizacja. Pierścień logiczny nie odpowiada fizycznemu. W chwili obecnej metoda ta jest wykorzystywana sporadycznie.

## Slide 6: TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest wspólną nazwą rodziny protokołów i aplikacji używanych do komunikacji między komputerami oraz między różnymi sieciami.
Początkiem TCP/IP była eksperymentalna sieć ARPAnet (Advanced Reasearch Projects Agency; Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych), która powstała w departamencie obrony USA. Chodziło o zapewnienie zdecentralizowanego zarządzania sieci w zróżnicowanym środowisku. Kilka lat później, gdy Akademia Nauk chciała zbudować sieć łączącą instytucje badawcze, system protokołów ARPAnet został zaadoptowany i zaczął tworzyć to, co dziś określamy jako Internet.

## Slide 7: TCP/IP - Zadania
Dzielenie komunikatów na porcje danych, które można efektywnie przesyłać przez nośnik transmisji;
Zapewnienie interfejsu dla adapterów sieciowych;
Adresowanie – komputer wysyłający dane musi mieć możliwość skierowania ich do komputera docelowego, a komputer odbierający musi mieć możliwość rozpoznania komunikatu, który ma otrzymać;
Realizowanie routingu, system musi mieć możliwość kierowania danych do podsieci, w której jest komputer docelowy, nawet jeśli podsieć źródłowa i docelowa mają różne cechy fizyczne;
Dokonywanie kontroli poprawności, kontroli przepływu i realizowanie potwierdzania;
Przyjmowanie danych z aplikacji i przekazywanie ich do sieci.

## Slide 8: Model odniesienia TCP/IP
TCP/IP jest pakietem protokołów i nie korzysta bezpośrednio z modelu OSI, stosując zamiast tego czterowarstwowy model łączności.

## Slide 9: TCP/IP – Warstwa aplikacji
W warstwie aplikacji funkcjonują dwa typy aplikacji:
oparte na gniazdach (socket),
aplikacje NetBIOS (Network Basic Input Output System).
Aplikacje oparte na gniazdach istnieją we wszystkich klientach używających TCP/IP. Dla takich aplikacji wymagane są trzy elementy:
adres IP,
port,
typ obsługi.
Aplikacje NetBIOS spotykane są w systemach operacyjnych Microsoftu.

## Slide 10: TCP/IP – Warstwa transportowa
W warstwie transportowej wykorzystywane są dwa protokoły:
TCP (Transmission Control Protocol),
UDP (User Datagram Protocol).
TCP jest protokołem zorientowanym na połączenie zaś UDP jest protokołem bezpołączeniowym (bez gwarancji dostawy).
W przypadku gdy, wykorzystywany jest protokół TCP/IP uruchamiany jest mechanizm potwierdzenia trójstronnego (three-way handshake). Zapewnia on dostarczenie pakietów bez błędów, we właściwej kolejności, bez utraty i powielania danych.
W przypadku wykorzystania UDP ten mechanizm nie występuje.
Decyzję o wyborze protokołu podejmuje programista.

## Slide 11: TCP/IP – Warstwa internetowa
Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za:
adresowanie,
trasowanie,
fragmentację pakietów.
W tej warstwie pakiety danych są składane i dzielone na potrzeby transmisji. W tej warstwie działa wiele protokołów min.:
Internet Protocol (IP),
Internet Control Message Protocol (ICMP),
Address Resoution Protocol (ARP),
Internet Group Management Protocol (IGMP).

## Slide 12: IP Internet Protocol
Internet Protocol (IP) — bezpołączeniowy protokół, który zapewnia adresowanie i wybór trasy. Informacje nagłówka dodanego do pakietu danych obejmują adresy źródłowy i docelowy; na podstawie tych adresów wybierana jest trasa.
IP dokonuje ponadto łączenia i podziału pakietów, czasem nazywanego fragmentacją, dla warstwy interfejsu sieciowego. IP pomaga także kontrolować ruch przechodzący przez rutery, korygując w pakietach wartość czasu życia (TTL — time to live) podczas ich przechodzenia przez ruter. TTL ustala, jak długo pakiet może przebywać w sieci. Przy każdym przejściu pakietu przez ruter TTL zmniejszany jest o 1, a gdy wartość TTL spadnie do zera, pakiet zostaje odrzucony.

## Slide 13: Internet Control Message Protocol (ICMP)
Internet Control Message Protocol (ICMP) — najczęściej używany z narzędziem PING (ang. Packet Internet Groper).
PING najczęściej służy do rozwiązywania problemów z połączeniami.
ICMP jest wykorzystywany do wysyłania pakietów tłumienia źródła rutera, które powiadamiają klienty o zbyt szybkim nadchodzeniu dużego ruchu sieciowego i zagrożeniu wypadaniem pakietów.
Bardziej zaawansowanym zastosowaniem ICMP jest zabieganie o rutery. Klienty mogą stosować ICMP Router Discovery Protocol do lokalizowania ruterów w sieci.

## Slide 14: Address Resoution Protocol (ARP)
Address Resoution Protocol (ARP) — służy do rozwiązywania adresów IP na adresy MAC.
Gdy adres MAC jest już znany, pakiety mogą być przesyłane bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, o ile oba klienty znajdują się w tym samym segmencie. Jeśli klienty znajdują się w różnych segmentach, pakiet zostaje wysłany do rutera.

## Slide 15: Internet Group Management Protocol (IGMP)
Internet Group Management Protocol (IGMP) — czasem nazywany Internet Group Messaging/Membership Protocol;
Służy do identyfikacji członków grupy, która przyjmuje pakiety grupowe (ang. multicast packet). Pakiet grupowy wysyłany jest do grupy klientów, zamiast do wszystkich (jak dzieje się w przypadku rozgłoszeń).
Unicast oznacza wysyłanie pakietu tylko do jednego klienta. IGMP ma wiele zastosowań w sieci, lecz do najczęstszych należą wideokonferencje, pogawędki internetowe i dynamiczne aktualizacje ruterów.

## Slide 16: Warstwa interfejsu sieciowego
Warstwa interfejsu sieciowego odpowiada warstwom łącza danych i fizycznej modelu OSI.
Realizuje ona dostęp do sieci.

## Slide 17: Aplikacje TCP/IP
Najczęściej stosowane aplikacje to:
Domain Name System (DNS),
File Transfer Protocol (FTP),
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),
Simple Mail Transport Protocol (SMTP),
Post Office Protocol (POP3),
Telnet,
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Secure Sockets Layers (SSL),
Secure Shell (SSH),
Network Basic Input Output system (NetBios).

## Slide 18: Aplikacje TCP/IP
DNS
Służy do dynamicznego rozwiązywania nazw na adresy IP. DNS uruchomiony jest na porcie 53.
DHCP
Służy do dynamicznego przydzielania klientom adresów IP z centralnego serwera. DHCP korzysta z portu 67 dla serwera i 68 dla klienta.
NetBIOS
Służy do rozwiązywania nazw przede wszystkim nazw komputerów w Microsoft Network. NetBIOS wykorzystuje porty 137,138 i 139.

## Slide 19: Aplikacje TCP/IP
FTP
FTP jest usługą i protokołem przesyłania plików pomiędzy odległymi komputerami.
Protokołem transportowym dla usługi FTP jest protokół TCP.
Standardowo wykorzystywane są dwa porty do zestawienia sesji FTP: port 20 (danych) do przesyłu plików oraz port 21 (sterowania) do przesyłania poleceń interfejsu użytkownika.

## Slide 20: Aplikacje TCP/IP
Telnet
Telnet jest usługą emulacji terminali w Internecie służącą do uruchamiania poleceń na zdalnych komputerach.
Usługa Telnet korzysta z protokołu TCP z portu 23.
Telnet stał się usługą niebezpieczną z uwagi na brak szyfrowania przesyłanych danych. Nie szyfruje nawet haseł dostępu.

## Slide 21: Aplikacje TCP/IP
SSL - Secure Sockets Layers
Służy do dokonywania bezpiecznych transakcji pomiędzy klientami a serwerem. SSL używa portu 443.
SSH Secure Shell
Jest standardem protokołu komunikacyjnego służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem za pośrednictwem sieci opartej na protokole TCP/IP. Jest on następcą Telnetu.
SSH zapewnia w pełni bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma stacjami poprzez sieć, która nie jest bezpieczna.
SSH korzysta zazwyczaj z portu 22, choć w wielu przypadkach celowo wykorzystuje się inne porty aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

## Slide 22: TCP/IP
Proces przechodzenia danych w dół stosu.
1010111100010…
Nagłówki
Dane
Warstwa aplikacji
Warstwa transportowa
Warstwa internetowa
Warstwa dostępu do sieci

## Slide 23: TCP/IP
Proces opakowywania i rozpakowywania

## Slide 24: TCP/IP
Nazwy pakietów na danym poziomie modelu stosu.
- pakiet danych utworzonych w warstwie aplikacji nazywa się komunikatem (ang. message),
- pakiet danych tworzonych w warstwie transportowej, który zawiera w sobie komunikat z warstwy aplikacji jest nazywany po prostu pakietem,
- pakiet danych na poziomie warstwy sieciowej, który zawiera w sobie segment warstwy transportowej, nazywany datagramem,
- pakiet danych na poziomie warstwy dostępu do sieci, który zawiera w sobie datagram i może go dzielić na porcje, nazywa się ramką (ang. frame). Ramka zostaje przekształcona w strumień bitów na najniższym poziomie warstwy dostępu do sieci .

## Slide 25: TCP/IP
Nazwy pakietów na danym poziomie modelu stosu.

## Slide 26: Format nagłówka warstwy transportowej
W zależności od typu łączności — gwarantowanej lub nie — nagłówek warstwy transportowej może należeć do jednego z dwóch typów:
TCP,
UDP.

## Slide 27: Format nagłówka TCP
Adres portu źródłowego — zawiera adres portu TCP aplikacji po stronie nadawcy, która zainicjowała żądanie. Pole to ma długość dwóch bajtów.
Adres portu docelowego — zawiera adres portu TCP aplikacji po stronie odbiorcy, która musi odpowiedzieć na żądanie. Pole o długości dwóch bajtów.
Numer kolejny — zawiera numer porządkowy segmentu przydzielony podczas podziału komunikatu na segmenty. Pole o długości czterech bajtów.
Numer potwierdzenia — zawiera numer następnego segmentu, który powinien dotrzeć do odbiorcy. Pole o długości czterech bajtów.

## Slide 28: Format nagłówka TCP
HLEN — zawiera długość nagłówka segmentu. Pole o długości czterech bitów.
Zarezerwowane — jego wartość musi być równa zeru, ponieważ to pole jest zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości. Pole o długości sześciu bitów.

## Slide 29: Format nagłówka TCP
Bity sterujące — zawiera sześć poniższych jednobitowych pól, które wskazują, jak należy interpretować pozostałe pola nagłówka:
URG — jeśli wartość jest równa 0, pole Wskaźnik pilności powinno zostać zignorowane. Jeśli wartość jest równa 1, pole to jest obowiązujące.
ACK — jeśli równe 0, pole Numer potwierdzenia powinno zostać zignorowane. Jeśli 1, pole jest obowiązujące.
PSH — jeśli równe 0, to pole powinno zostać zignorowane. Jeśli 1, segment inicjuje funkcję push.
RST — jeśli równe 0, to pole powinno zostać zignorowane. Jeśli równe 1, połączenie jest zerowane.
SYN — jeśli równe 0, segment żąda nawiązania nowego połączenia.
FIN — jeśli równe 1, oznacza, iż nadawca nie ma więcej danych do wysłania i połączenie musi zostać zamknięte po bieżącym segmencie.

## Slide 30: Format nagłówka TCP
Okno — zawiera rozmiar bufora nadawcy i ustala liczbę bajtów, jaką nadawca segmentu jest obecnie w stanie przyjąć. Pole o długości dwóch bajtów.
Suma kontrolna — zawiera sumę kontrolną, służącą do weryfikacji poprawności odebranych danych. Pole to zawiera również pseudonagłówek, który pomaga odbiorcy stwierdzić, czy segment dotarł do właściwego celu. Pole o długości dwóch bajtów.

## Slide 31: Format nagłówka TCP
Wskaźnik pilności — zawiera informacje określające pozycję w segmencie, na której kończą się pilne dane. Pole to przetwarzane jest tylko wtedy, gdy pole URG w bitach sterujących ma wartość 1. Pole o długości dwóch bajtów.
Opcje — zawiera informacje o kilku funkcjach, na przykład maksymalnym rozmiarze segmentu (MSS — Maximum Segment Size), jaki punkty końcowe połączeń mogą odebrać, pole końca opcji i tak dalej. Pole o zmiennej długości.
Wypełnienie — zawiera ciąg zer dodanych do nagłówka, aby jego długość wynosiła 32 bajty. Pole o zmiennej długości.

## Slide 32: Format nagłówka UDP
Adres portu źródłowego — zawiera adres portu UDP aplikacji po stronie nadawcy, która zainicjowała żądanie. Pole to ma długość dwóch bajtów.
Adres portu docelowego — zawiera adres portu UDP aplikacji po stronie odbiorcy, która musi odpowiedzieć na żądanie. Pole o długości dwóch bajtów.
Długość — podaje długość segmentu. Pole o długości dwóch bajtów.
Suma kontrolna — zawiera pseudonagłówek, który pomaga odbiorcy stwierdzić, czy segment dotarł do właściwego celu. Pole opcjonalne, o długości dwóch bajtów.

## Slide 33: Format nagłówka warstwy internetowej
Wersja — określa wersję protokołu IP. Obecnie stosowana jest wersja 4 (IPv4). Pole o długości czterech bitów.
Długość — zawiera długość nagłówka warstwy internetowej. Pole o długości czterech bitów.
Typ usługi — zawiera informacje, jak należy przetwarzać datagram oraz o pożądanej jakości usług (QoS — Quality of Service). Pole o długości jednego bajtu.
Długość całkowita — zawiera całkowitą długość datagramu, łącznie z nagłówkiem i zawartymi danymi. Pole o długości dwóch bajtów.

## Slide 34: Format nagłówka warstwy internetowej
Identyfikacja — zawiera informacje służące do ponownego złożenia datagramu z fragmentów. Pole o długości dwóch bajtów.
Flagi — zawiera trzy poniższe flagi sterujące:
Bit 0 — zarezerwowany; jego wartość musi zawsze wynosić 0.
Bit 1 — jeśli jego wartość wynosi 0, datagram można pofragmentować. Jeśli jest równa 1, datagramu fragmentować nie wolno.
Bit 2 — jeśli jego wartość wynosi 0, fragment jest ostatni w strumieniu danych i nie następują po nim żadne dalsze. Jeśli wynosi 1, po fragmencie następują kolejne.

## Slide 35: Format nagłówka warstwy internetowej
Przesunięcie fragmentu — zawiera pozycję fragmentu w datagramie, jeśli jest on podzielony na fragmenty. Pole o długości trzynastu bitów.
Czas życia (TTL — Time to Live) — zawiera maksymalny czas życia przez jaki datagram może istnieć. Każdy ruter, przez który datagram przechodzi po drodze do celu, zmniejsza tę wartość o 1. Gdy wartość w polu spadnie do zera, datagram zostaje odrzucony. Pole o długości jednego bajta.
Protokół — zawiera informacje o protokole warstwy aplikacji, który zapoczątkował żądanie. Pole o długości jednego bajta.

## Slide 36: Format nagłówka warstwy internetowej
Suma kontrolna nagłówka — zawiera sumę kontrolną jedynie z samego nagłówka IP. Po każdej modyfikacji nagłówka tę wartość trzeba obliczyć na nowo. Pole o długości dwóch bajtów.
Źródłowy adres IP — zawiera adres IP urządzenia nadawczego. Pole o długości czterech bajtów.
Docelowy adres IP — zawiera adres IP urządzenia odbiorczego. Pole o długości czterech bajtów.
Opcje IP — zawiera informacje o kilku funkcjach IP. Pole ma zmienną długość.
Wypełnienie — zawiera ciąg zer, dodanych do nagłówka, aby jego długość wynosiła 32 bajty. Pole o zmiennej długości.

## Slide 37: Dziękuję za uwagę!!!