## Slide 1: Sieci Komputerowe
Wykład 3

## Slide 2: Adresowanie IP
IP (Internet Protocol)
IP udostępnia usługi pakowania i adresowania. IP identyfikuje hosty lokalne i zdalne. Gdy trasa do sieci docelowej wymaga innych rozmiarów pakietu, IP dzieli pakiet na fragmenty, co pozwala na ich transmisję bez błędów, a następnie składa razem fragmenty w pakiet w hoście docelowym. IP odrzuca też pakiety przeterminowane oraz przekazuje wyznaczone pakiety do protokołów w wyższych warstwach. Adresowanie IP jest opisane w RFC 791.

## Slide 3: Struktura adresów protokołu IPv4
Oryginalny adres IP jest czterobajtową (32 bitową) liczbą.
Przyjęła się konwencja zapisu każdego bajtu w postaci dziesiętnej i oddzielania ich kropkami. Ten sposób zapisu zwany jest notacją kropkowo-dziesiętną.
148.81.78.1
W postaci binarnej adres ten wyglądał następująco:
10010100010100010100111000000001
W postaci dziesiętnej:
2488356353
Bity w adresie IP są interpretowane jako:
<adres sieciowy, adres hosta>
Określona liczba bitów 32-bitowego adresu IP jest adresem sieciowym, a reszta adresem hostowym. Adres sieciowy określa sieć LAN, zaś adres hosta konkretną stację roboczą w tej sieci. By dopasować sieci o różnych rozmiarach (różnej liczbie komputerów), adresy IP podzielono na kilka klas.

## Slide 4: Struktura adresów protokołu IPv4
Adres IP składa się z dwóch części:
ID sieci (adresu sieci),
ID hosta (adresu hosta).
ID sieci (adres sieci)
Każda sieć IP musi posiadać unikatowy identyfikator, wspólny dla wszystkich hostów w danym segmencie. Ponieważ sieci widoczne w Internecie identyfikowane są przez swoje ID sieci, identyfikatory te muszą być unikatowe na skalę światową. Dwie sieci nie mogą posiadać tego samego ID. Identyfikator sieci możemy zarezerwować, kontaktując się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub organizacją IANA (Internet Assig­ned Numbers Authority) — www.iana.org. Standardowe ID sieci mają długość 8, 16 lub 24 bitów.

## Slide 5: Struktura adresów protokołu IPv4
ID hosta
ID hosta służy do opisania każdego urządzenia w sieci i musi być unikatowy w obrębie sieci.
Dwa hosty w jednej sieci nie mogą posiadać tego samego identyfikatora hosta.
W każdej sieci zarezerwowane są dwa specjalne adresy; jednym z nich jest adres rozgłoszeniowy podsieci, którego ID hosta w zapisie dwójkowym składa się z samych jedynek. Adres ten może służyć do równoczesnego wysłania informacji do wszystkich hostów w sieci. Drugim jest adres lokalny, który nie podlega trasowaniu, lecz identyfikuje go ID hosta składający się z samych zer, również w zapisie dwójkowym. Wobec tego ID hosta mogą stanowić dowolne kombinacje wartości dwójkowych, z wyjątkiem samych jedynek i samych zer. Długość standardowego ID hosta wynosi od 8 do 24 bitów.

## Slide 6: Struktura adresów protokołu IPv4
Klasa
pierwsze bity
1 bajt
(oktet)
2 bajt
3 bajt
4 bajt
Klasa A
(1-126)
0
SIEĆ
HOST
Klasa B
(128-191)
10
SIEĆ
HOST
Klasa C
(192-223)
110
SIEĆ
HOST
Klasa D
(224-239)
1110
ADRES MULTICAST
Klasa E
11110
REZERWA

## Slide 7: Struktura adresów protokołu IPv4
Klasa
Liczba sieci
Liczba hostów/sieć
Możliwość uzyskania adresu
A
27-3=125
224-2=16'777'214
0
B
16'382
65'534
~0
C
2'097'150
28-2=254
tak
W klasie A dysponujemy tylko 126 adresami sieci. Przydzielone pierwszym użytkownikom protokołu IP, takich jak MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) i innym uniwersytetom oraz korporacją, takim jak Xerox.
W klasie B jest przeszło 16000 adresów sieci , z których każdy dysponuje 65534 unikatowymi 16-bitowymi adresami hostów. Są one zarezerwowane dla przedsiębiorstw i instytucji posiadających co najmniej 4000 hostów i które mogą uzasadnić konieczność posiadania 32 podsieci.
W klasie C jest nieco ponad 2 miliony adresów sieci, z których każdy może udostępnić 254 adresy węzłów.
W klasie D protokół IP multicast ,zamiast wysyłać indywidualne pakiety do poszczególnych miejsc przeznaczenia, wysyła tylko jeden pakiet do wszystkich odbiorców w grupie multicast, która jest identyfikowana jednym adresem IP grupy (miejsca przeznaczenia ).

## Slide 8: Struktura adresów protokołu IPv4
Przypadki szczególne:
128.18.0.0 - adres z samymi zerami wskazuje na lokalną sieć (w tym przypadku klasy B).
0.0.0.150 - wskazuje na host z numerem 150 w tej sieci klasy C.
127.xxx.xxx.xxx - adres klasy A używany do testu zwrotnego (loopback) komunikacji hosta z samym sobą (zwykle jest to adres 127.0.0.1). Proces próbujący połączyć się z innym procesem na tym samym hoście, używa adresu zwrotnego aby uniknąć wysyłania pakietów przez sieć.
128.18.255.255 - oznacza wszystkie hosty w sieci 128.18 klasy B. Włączenie wszystkich bitów w jakiejś części adresu oznacza komunikat sieciowy (broadcast).
255.255.255.255 - powoduje dostarczenie pakietu do wszystkich węzłów danej sieci.

## Slide 9: Zakresy i pojemności adresów IP

## Slide 10: IPv4 podsieci
Mniej więcej od roku 1997 podział na klasy sieci jest już nie aktualny.
Obecnie adresy IPv4 są przydzielane bez specjalnego zwracania uwagi na klasy sieci - wg założeń CSDIR (classless routing) - ponieważ powodowało to duże marnotrawstwo IP.
Tworzenie podsieci polega na dzieleniu bloków adresów IP przypisanych klasie A, B lub C na większą liczbę mniejszych bloków adresowych. Po podziale można korzystać z mniejszych grup adresów w celu bardziej efektywnego zarządzania adresami. W celu odróżnienia części adresu IP przypisanej hostowi od części IP przypisanej sieci używamy zestawu bitów zwanych maską podsieci (subnet mask).

## Slide 11: IPv4 - maska podsieci
Maska - jest to adres IP, który ma jedynki na pozycjach bitów odpowiadających adresowi sieciowemu i zera na pozycjach odpowiadających adresowi hosta. Klasa adresów sieciowych wyznacza maskę sieciową.
Zadaniem maski podsieci jest identyfikacja długości i wartości ID sieci. IP używa maski lokalnej podsieci w połączeniu z lokalnym adresem IP do identyfikacji lokalnej sieci
Klasa
Notacja kropkowo dziesiętna
Wzorzec binarny
A
255.0.0.0
11111111 00000000 00000000 00000000
B
255.255.0.0
11111111 11111111 00000000 00000000
C
255.255.255.0
11111111 11111111 11111111 00000000
Tworzenie podsieci pozwala lepiej wykorzystać adresy IP.

## Slide 12: IPv4 - maska podsieci
W użyciu są także maski nie będące czysto maskami wg klas adresów IP, np. 11111111111111111111111111100000 (255.255.255.224) co pozwala na objęcie podsiecią 30 hostów.

## Slide 13: IPv4 – adres sieciowy
Adres sieciowy jest bitowym iloczynem maski sieciowej z którymkolwiek z adresów IP sieci.
Przykładowo: dla adresu 190.197.168.200 i maski 255.255.0.0 adres 190.197.0.0 jest adresem sieciowym.
Bardziej ogólnie:
IP 190.197.168.200 (11001110110001011010100011001000)
maska 255.255.192.0 (11111111111111111100000000000000)
siec 190.197.128.0 (11001110110001011000000000000000).
Czasami można spotkać skrótowo zapisany adres sieciowy w postaci: 168.100.189.0/24 gdzie część stojąca przed znakiem „/” jest adresem IP zaś liczba 24 jest skrótowo zapisaną maską sieciową. Jest to liczba bitów ustawionych w masce sieciowej na 1, czyli przy standardowej 32 bitowej masce jest to: maska 255.255.255.0 (1111111111111111111111100000000)

## Slide 14: IPv4 – adres sieciowy
Pewne zakresy adresów IP (określone w dokumencie RFC 1918 „Address Allocation for Private Internets”) mogą być użyte wewnątrz sieci prywatnej.
Zarezerwowane są dla nich trzy grupy adresów IP:
od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
od 172.16.0.0 do 172.16.255.255
od 192.1 68.0.0 do 192.168.255.255
Stosowanie tych adresów gwarantuje uniknięcie problemów polegających na dublowaniu się adresów IP w sieci lokalnej oraz w Internecie. Adresy z tych grup zwane są „nierutowalnymi” ze względu na nie obsługiwanie ich przez routery w węzłach sieci.

## Slide 15: ARP
Z wiadomości o adresowaniu IP wynika, że sieci wchodzące w skład internetu, nie znają wewnętrznej konfiguracji innych sieci. Natomiast sieć ma informacje o wyodrębnionych poprzez maskę jej podsieciach. Sieci mogą wyodrębnić ze swojego IP część sieci, podsieci i hosta.
Adres IP funkcjonuje w warstwie trzeciej (sieciowej) modelu OSI natomiast adres MAC w warstwie drugiej (łącza danych). Obydwa adresy nadawcy i odbiorcy muszą być znane, żeby możliwe było przekazanie danych do warstw wyższych.
Do uzyskiwania adresu sprzętowego MAC na podstawie znanego IP komputera docelowego służy protokół odwzorowania adresów ARP (ang. Address Resolution Protocol).

## Slide 16: ARP
Adresy są pozyskiwane przez urządzenia poprzez rozsyłanie w sieci tzw. zapytań ARP do wszystkich komputerów w sieci przy wykorzystaniu adresu rozgłoszeniowego MAC o postaci FF.FF.FF.FF.FF.FF i adresu IP komputera docelowego.

## Slide 17: ARP
Po uzyskaniu odpowiedzi para danych MAC-IP zapisywana jest w okresowo aktualizowanej tabeli ARP znajdującej się najczęściej w pamięci podręcznej. Wpisy do tabeli pochodzą z własnych zapytań ARP oraz z zapytań rozgłoszeniowych wysyłanych przez inne urządzenia sieciowe.
Przykładowa tabela ARP pokazująca powiązania adresów IP z adresami MAC oraz informacją przez który interfejs sieciowy należy przesyłać dane do określonego urządzenia docelowego.

## Slide 18: ARP
W przypadku, gdy korzystamy z komputerów nie wyposażonych w twardy dysk umożliwiający zapisanie informacji o konfiguracji sieci, korzystamy z pomocy protokołu odwrotnego odwzorowania adresów RARP (ang. Reverse Address Resolution Protocol).

## Slide 19: IPv4 a IPv6
Najbardziej istotnymi różnicami w porównaniu do pakietów protokołu IPv4 jest udoskonalenie systemu adresowania, który używa 128 bitów w miejsce 32 oraz zmiana formatu pakietu, która pozwala umieszczać opcje w nagłówkach rozszerzających. Zapewnia to optymalizację przepływu pakietów przez routery, ponieważ każdy host i router, badając nagłówki, może trafnie dobrać funkcje sterujące przepływem pakietów.
Aby IPv6 kiedykolwiek zastąpił IPv4 konieczne jest stopniowe przejście z jednego typu na drugi. Muszą razem współistnieć przez długi okres przejściowy.
W okresie przejściowym następujący adres sieciowy jest poprawny: 0:0:0:0:0:0:128.10.2.1.

## Slide 20: IPv4 a IPv6
Dla zapisu adresu IPv6 zaproponowano używanie notacji szesnastkowej z dwukropkami co umożliwia dodatkowo kompresję zer.
Adres kropkowo-dziesiętny dla IPv6 wyglądał by przykładowo tak: 104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255. Adres taki można przedstawić w formie krótszej stosując zapis szesnastkowy: 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:96A:FFFF.
Poza tym, jak wspomniano wyżej, możliwa jest tzw. kompresja zer – ciąg powtarzających się zer jest zastępowany przez parę dwukropków. Adres FF05:0:0:0:0:0:0:B3 może zostać zapisany jako FF05::B3. Aby zapewnić, że kompresja zer nie powoduje niejednoznaczności w zapisie, może być ona zastosowana tylko raz.

## Slide 21: Systemy nazw domen
Trudności wynikające z konieczności zapamiętywania adresów IP komputerów w sieci spowodowały utworzenie serwerów tłumaczących adresy domenowe (it.pw.edu.pl) na adresy kropkowo-dziesiętne (148.81.78.1).
Nazywa się je serwerami DNS (Domain Name Server).
Serwery dokonujące translacji w drugą stronę, to serwery Rev-DNS.
System ten nosi nazwę systemu nazw domenowych (Domain Name System). Nazwa domenowa tworzona jest od strony prawej do lewej. Na początku występują nazwy domen najwyższego poziomu (Top-Level Domains), następnie domeny niższych poziomów, a na końcu znajduje się nazwa hosta. Nazwy te są oddzielone od siebie kropkami.

## Slide 22: Systemy nazw domen
Domeny najwyższego poziomu podzielone są na domeny geograficzne (Country Code Domains) dwuliterowe identyfikatory przyznane poszczególnym krajom,
np.: uk,.de,.jp,.us, itp.
oraz organizacyjne
(Generic Domains) przyznawane w zależności od prowadzonej działalności,
np.: com,.org,.net,.edu,.gov,.mil,.int).

## Slide 23: Systemy nazw domen

## Slide 24: Adres URL
Aby otrzymać informacje szukane w sieci Internet, przeglądarka musi wiedzieć z jakiego miejsca ma pobrać interesujące nas informacje oraz w jaki sposób ma porozumieć się z serwerem, na którym znajduje się dany dokument. Obecnie został przyjęty standard adresowania dokumentów noszący nazwę URL (Uniform Resourse Locator). Powstał on w celu ujednolicenia sposobu adresowania wszystkich zasobów sieci Internet. URL używany jest wyłącznie do zapisu informacji, która umożliwi odnalezienia interesującego Nas dokumentu. Praktycznie identyfikator URL należy traktować jako specyficzny adres sieciowy. Adres ten nie odnosi się jednak do komputera głównego ale do obiektu, znajdującego się na danym serwerze. URL zawiera również informacje w jaki sposób zostanie zrealizowany dostęp do poszukiwanego obiektu.

## Slide 25: Adres URL
Specyfikacja identyfikatora URL została opisana w dokumencie RFC numer 1738 zatytułowanym "Uniform Resource Locators (URL)" napisanym przez Bernersa-Lee, Masintera i McCahilla w 1994 roku. Realizacje dostępu do obiektu nazywa się - schematem. W wielu przypadkach sposób dostępu można utożsamić z protokołem.
Podstawowa składnia schematu URL jest stosunkowo prosta i składa się ona z dwóch części: pierwsza z nich - schemat, zawiera nazwę protokołu umożliwiającego dostęp do danego obiektu, natomiast druga część - specyfikacja schematu, zawiera informacje związane z danym schematem, takie jak nazwa oraz miejsce danego obiektu.

## Slide 26: Adres URL
URL składa się z trzech głównych części:
identyfikatora usługi:
- http://
- ftp://
- gopher://
- telnet://
- news://
nazwy domeny (adres serwera),
może składać się z adresu domenowego lub adresu kropkowo-dziesiętnego np.:
- www.firma.com
- 148.81.78.1.
ścieżki dostępu określającej ścieżkę katalogową na serwerze prowadzącą do pliku, który ma być sprowadzony np.:
/tracking/

## Slide 27: Adres URL
FTP pobranie zbioru z serwera FTP (File Transfer Protocol) jako anonymous
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) zbiór obsługiwany bezpośrednio przez serwer WWW, istotny jest atrybut wykonywalności execute i miejsce jego przechowywania, w przypadku skryptów lub programów powinien być to katalog .../cgi-bin/, program powinien odesłac informacje do serwera w postaci pliku HTML, gdy brak nazwy zbioru, ładowany jest plik: index.html.
MAILTO wysłanie listu pocztą elektroniczną pod wskazany adres, wg standardu przyjętego w poczcie elektronicznej, np: MAILTO:nazwa@domena.pl
NEWS informacja sieci USENET

## Slide 28: Adres URL
TELNET połączenie TELNET
FILE zbiór znajdujący się w lokalnch zasobach komputera, na którym pracuje przeglądarka
GOPHER zbiór dostępny w zasobach serwera GOPHER
NNTP informacja sieci USENET z dostępem NNTP
PROSPERO usługa Prospero Directory Service
WAIS zbiór dostępny w zasobach serwera WAIS (Wide Area Information Server)

## Slide 29: Współdzielenie adresu IP
Mała liczba dostępnych adresów publicznych IPv4 spowodowała powstanie technologii pozwalających na współdzielenie jednego rutowalnego adresu przez wiele hostów w sieci lokalnej. Wystarczy w takim wypadku jeden komputer z adresem publicznym pełniący w sieci rolę tzw. bramy, pozostałe komputery mogą korzystać z adresów niepublicznych.
NAT - (Network Address Translation) jest technologią pozwalającą na mapowanie adresów zewnętrznych IP do adresów IP hostów wewnętrznych.
PAT (Port Address Translation), IP-Masqarade - zapewniają takie modyfikowanie ramek pakietów na bramie sieci lokalnej, aby możliwa była komunikacja przez pojedynczy adres publiczny, i żeby informacja zwrotna trafiała na odpowiednie komputery w podsieci lokalnej.

## Slide 30: Datagram IP
Diagram IP składa się z dwóch odrębnych części:
nagłówka
ładunku.
Nagłówek służy do sterowania zachowaniem w warstwie IP:
trasowaniem,
fragmentacją,itp.
Nagłówki i dane protokołów z wyższych warstw są zawarte w ładunku IP, czyli w obszarze danych.
Minimalna długość nagłówka IP, bez uwzględniania pól opcji i uzupełnienia, wynosi 20 oktetów. Nagłówek poprzedza informację, którą przenosi datagram, może to być np.: nagłówek protokołu TCP i dane wyższej warstwy.

## Slide 31: Nagłówek IP
Wersja (Ver.) — stosowana wersja protokołu IP (obecnie 4.).
Długość nagłówka IP (IHL — IP Header Length) — długość nagłówka IP mierzona w 32-bitowych słowach.
Typ usługi — w razie konieczności pole to pozwala na ustalenie pierwszeństwa ruchu i wprowadzanie opóźnień.

## Slide 32: Nagłówek IP
Całkowita długość — całkowita długość pakietu mierzona w oktetach — razem nagłówka i danych. Wartość minimalna wynosi 576 oktetów, maksymalna 65 535 oktetów (64 kilobajty).
Identyfikacja — pole zawierające unikatowy, 8-bitowy identyfikator dla każdego pakietu.
Flagi — to 3-bitowe pole pozwala sterować fragmentacją; decyduje, czy pakiet wolno fragmentować (lub bardziej fragmentować).

## Slide 33: Nagłówek IP
Przesunięcie fragmentu — w przypadku pakietu pofragmentowanego, pole to służy do określenia, gdzie dany fragment mieści się w pakiecie, licząc od początku datagramu. Przesunięcie mierzone jest w jednostkach 64-bitowych.
Czas życia (TTL) — czas życia pakietu, mierzony w hopach (przejściach przez kolejne rutery) lub sekundach. Pakiety o TTL równym zero są odrzucane.
Protokół — to pole wskazuje nagłówek protokołu następnego po IP. Jeśli wartość w tym polu wynosi 6, pakiet zostanie przekazany do protokołu TCP.

## Slide 34: Wartości pola protokołu w nagłówku IP

## Slide 35: Nagłówek IP
Suma kontrolna nagłówka — matematyczna suma kontrolna, przeliczana w każdym ruterze z uwagi na zmiany informacji nagłówka.
Adres źródłowy — adres IP hosta źródłowego w 32-bitowej notacji dwójkowej.
Adres docelowy — adres IP hosta docelowego w 32-bitowej notacji dwójkowej.
Opcje i wypełnienie — to pole może posłużyć do zawarcia opcji wybranych przez nadawcę, na przykład trasy, którą pakiet powinien podążać do miejsca przeznaczenia. Wypełnienie zapewnia, iż długość nagłówka to wielokrotność 32 bitów.

## Slide 36: Ładunek IP
Ładunek IP
to pole o zmiennej długości — od 8 bitów do 64 kilobajtów, łącznie z nagłówkiem IP oraz danymi wyższych warstw. Ładunek w warstwie IP składa się z nagłówków protokołów wyższych warstw, na przykład TCP lub UDP, oraz z danych aplikacji, które używają tych protokołów.

## Slide 37: Protokół ICMP
Protokół komunikacyjny zarządzania siecią Internet (ICMP — Internet Control Message Protocol).
ICMP jest protokołem serwisowym, który zgłasza błędy łączności między hostami. Protokół ten został udokumentowany w RFC 792.
Protokół ICMP jest zestawem komunikatów, przesyłanych w datagramach IP i zdolnych do zgłaszania błędów w dostarczaniu innych datagramów IP.

## Slide 38: Protokół ICMP
Powody, z których bramy lub hosty mogą wysyłać komunikaty ICMP:
Gdy ruter lub host jest zbyt obciążony, by móc przyjąć do buforów kolejne datagramy, komunikaty ICMP służą do zwolnienia szybkości napływania datagramów do danego rutera.
Gdy ruter lub host znajduje lepszą trasę do miejsca przeznaczenia, może wysłać do hosta źródłowego komunikat ICMP, powiadamiający o krótszej trasie.
Gdy host docelowy jest nieosiągalny, ostatnia brama wysyła komunikat ICMP z powrotem do hosta źródłowego, informując o niedostępności adresata.
Gdy host lub brama przetwarza pakiet o TTL równym 0 hopów, wówczas odrzuca ten pakiet i ewentualnie wysyła komunikat ICMP do hosta źródłowego.

## Slide 39: Pakiety ICMP
Pakiet ICMP jest zawarty w samym datagramie IP i identyfikowany przez wartość w polu Protokół równą 1. Pakiet ICMP zawiera 8-bitowe pola Typ i Kod oraz 16-bitowe pole sumy kontrolnej.
8 bitów
8 bitów
16 bitów
Typ
Kod
Suma kontrolna
Pole Typ służy do identyfikacji typu komunikatu ICMP

## Slide 40: Typy i kody ICMP
Pole kodu zawiera w razie potrzeby dodatkowe informacje o typie komunikatu:
Żądanie echa — służy do sprawdzenia łączności pomiędzy dwoma hostami. Narzędzie ping wysyła żądania echa ICMP.
Odpowiedź echa — odpowiedź na komunikat Żądanie echa.
Wstrzymaj przesyłanie danych — gdy ruter jest przeciążony ruchem z danego hosta, może do niego wysłać komunikat Wstrzymaj przesyłanie danych. Komunikat ten wskazuje na zagrożenie utratą danych z uwagi na zator w ruterze.
Przekierowanie — gdy ruter zna lepszą trasę do miejsca przeznaczenia, wówczas może za pomocą komunikatu Przekierowanie poinformować hosty o tej trasie.
Przekroczony czas — gdy ruter otrzymuje pakiet o TTL równym 0, może wysłać ten komunikat do hosta źródłowego.
Cel nieosiągalny — z różnych powodów może zaistnieć niemożliwość dostarczenia pakietu. Komunikat Cel nieosiągalny zawiera kody wskazujące na niektóre z powodów niemożności osiągnięcia przez pakiet miejsca przeznaczenia.

## Slide 41: Kody komunikatu Cel nieosiągalny

## Slide 42: Narzędzia ICMP
PING
Narzędzie PING (Packet InterNet Groper Utility) jest najlepiej znanym i powszechnie używanym narzędziem rozwiązywania problemów warstwy internetowej. PING używa komunikatów ICMP Echo i Odpowiedź echa do weryfikacji połączenia pomiędzy dwoma hostami IP. W rzeczywistości PING w powtarzający się sposób wysyła z hosta źródłowego do docelowego część alfabetu. W hoście docelowym ICMP odpowiada na żądanie echa pakietem Odpowiedź echa. Po dotarciu danych z powrotem do hosta źródłowego, wyświetlane są w nim różne informacje, na przykład o czasie, jaki zajęła podróż pakietu tam i z powrotem

## Slide 43: Protokół IGMP
IGMP jest protokołem warstwy internetowej, który umożliwia hostom (aplikacjom) przyłączać się do grupy multicast (adresowania grupowego) lub opuścić ją, zaś w niektórych przypadkach podaje źródło informacji grupowych. W ruterze IGMP pozwala śledzić, do których sieci trzeba wysyłać transmisje grupowe, na podstawie przynależności hostów do grup. Protokół IGMP jest opisany w RFC 1112.

## Slide 44: Trasowanie
Trasowanie (Routing) jest mechanizmem kierowania i przenoszenia informacji w intersieci, od stacji nadawczej (Source) do stacji odbiorczej (Destination).Na tej drodze informacja musi przejść przez co najmniej jeden element pośredniczący, którym może być most lub router.
Na pierwszy rzut oka trasowanie i mostowanie to mechanizmy bardzo podobne. Tak jednak nie jest - różnią się one istotnie.
Zasadnicza różnica polega na tym, że mostowanie realizowane jest w warstwie 2 modelu OSI (warstwa Łącza danych), a trasowanie w warstwie 3 (Sieciowa). Mostowanie i trasowanie korzystają więc z różnych informacji w procesie przenoszenia danych od stacji nadawczej do stacji odbiorczej, a to sprawia, że ich funkcje są realizowane w różny sposób.

## Slide 45: MOSTOWANIE SRB (Source-Route Bridging)
Algorytm SRB został opracowany przez IBM jako mechanizm mostowania między wszystkimi technologiami sieci LAN. Pomimo ukazania się nowego standardu SRT (Source Route Transparent) – SRB jest ciągle szeroko stosowane.
Nazwa mostowania SRB wywodzi się od tego, że kompletna trasa między stacją nadawczą a odbiorczą (Source to Destination Route) jest umieszczana we wszystkich ramkach wysyłanych przez stację nadawczą. Algorytm SRB transportuje ramki stosownie do trasy pamiętanej w odpowiednim polu ramki.
Załóżmy, że stacja A zamierza wysłać ramkę do stacji B. Początkowo stacja A nie wie, czy stacja odbiorcza B znajduje się w tej samej co A sieci czy innej sieci LAN. Aby się tego dowiedzieć A wysyła ramkę testową. Jeśli ramka ta powróci bez informacji, że stacja B widziała tą ramkę, to A zakłada że B znajduje się w innej sieci niż A.

## Slide 46: MOSTOWANIE SRB (Source-Route Bridging)
W celu precyzyjnego określenia zdalnej lokalizacji położenia stacji B, stacja A wysyła ramkę o nazwie eksplorator (Explorer). Każdy most przyjmując ramkę eksploratora (most 1 i most 4) kopiuje ją do swoich portów wyjściowych. Informacja trasowania jest dodawana do ramek eksploratora, w miarę jak przepływają one przez sieć. W momencie kiedy ramki eksploratora stacji A osiągną stację B, ta druga odpowiada na każdą z nich indywidualnie, używając zapisanej informacji o trasowaniu.
Na podstawie przyjęcia wszystkich ramek odpowiedzi stacja A wybiera ścieżkę opartą na pewnym, z góry przyjętym kryterium.
Na przykładzie pokazanym na rysunku proces będzie przebiegał dwiema trasami:
LAN1 do Most1 do LAN2 do Most2 do LAN3
LAN1 do Most4 do LAN4 do Most3 do LAN3

## Slide 47: MOSTOWANIE SRB (Source-Route Bridging)
Na przykładzie pokazanym na rysunku proces będzie przebiegał dwiema trasami:
LAN1 do Most1 do LAN2 do Most2 do LAN3
LAN1 do Most4 do LAN4 do Most3 do LAN3

## Slide 48: MOSTOWANIE PRZEZROCZYSTE SRT
Mostowanie przezroczyste SRT (Source Route Transparent)
Nazwa “most przezroczysty” wywodzi się stąd, że zarówno obecność mostu jak i jego działanie są "przezroczyste” dla stacji sieciowych, tzn. ramka po przejściu przez most nie podlega żadnym zmianom. Po włączeniu zasilania każdy most przezroczysty uczy się topologii sieci, analizując adresy stacji nadawczych, zapamiętanych w ramkach napływających ze wszystkich sieci podłączonych do tego mostu.
Mosty przezroczyste istotnie zmniejszają ruch między segmentami sieci, co w konsekwencji redukuje ruch w każdym segmencie. Skraca to czas odpowiedzi sieci, co daje się zauważyć po stronie użytkownika.
Most przezroczysty (Transparent Bridge) opracowano w firmie DEC (Digital Equipment Corporation) na początku lat 80-tych.

## Slide 49: Podstawowe funkcje trasowania
Proces trasowania można sprowadzić do dwóch zasadniczych funkcji:
Proces trasowania można sprowadzić do dwóch zasadniczych funkcji:
Wyznaczenie optymalnych tras (ścieżek) między stacją nadawczą i stacją odbiorczą.
Transport grup informacji (pakietów) przez intersieć, często nazywany przełączaniem.
Wyznaczanie trasy należy do zadań trudnych, a przełączanie pakietów jest stosunkowo proste.

## Slide 50: Podstawowe funkcje trasowania
Wyznaczanie optymalnej trasy
Przy określaniu optymalnej trasy algorytmy trasowania używają standardowej miary trasowania, np. długości ścieżki.
Przy określaniu optymalnej trasy między stacją nadawczą a stacją odbiorczą algorytmy trasowania tworzą tablice trasowania (Routing Tables), przechowujące informacje o trasach przesyłania pakietów. Informacje o trasach są różne, zależnie od stosowanego algorytmu routingu.
Tablica trasowania

## Slide 51: Podstawowe funkcje trasowania
Istotny jest związek stacja odbiorcza/następny skok, informujący router o tym, że do określonej stacji odbiorczej można optymalnie dotrzeć wysyłając pakiet do routera reprezentującego następny skok. W sytuacji gdy router odbiera przychodzący pakiet, sprawdza adres stacji odbiorczej i usiłuje skojarzyć ten adres z następnym skokiem. Tablice trasowania mogą zawierać także inne informacje, takie jak zalety trasy. Routery porównują miary tras w celu wyboru trasy optymalnej.
Routery komunikują się między sobą i pamiętają zawartości swoich tablic trasowania w czasie transmisji różnych komunikatów. Jednym z nich jest komunikat aktualizacji trasowania (Routing Update), składający się w całości lub w części z zawartości tablicy trasowania. Dany router - na podstawie analizy komunikatów aktualizacji trasowania, pochodzących od wszystkich pozostałych routerów - może budować szczegółowy obraz topologii sieci. Innym komunikatem, przesyłanym między routerami, jest stan łącza (Link-State Advertisement). Również ten komunikat może być użyty do budowy kompletnej topologii sieci po to, by umożliwić routerom określenie optymalnych tras między stacjami nadawczymi a odbiorczymi.

## Slide 52: Podstawowe funkcje trasowania
Przełączanie - algorytmy przełączania to mechanizmy stosunkowo proste i są w zasadzie takie same dla większości protokołów trasowania. W większości wypadków stacja nadawcza decyduje o wysłaniu pakietu do stacji odbiorczej. Stacja nadawcza, dysponując adresem routera, wysyła pakiet pod jego fizyczny adres MAC (Media Access Control) wraz z adresem logicznym (np. protokołu IP - warstwa Sieciowa) stacji odbiorczej.
Po otrzymaniu pakietu router stwierdza, czy potrafi transportować pakiet do następnego hop. Jeśli router nie może tego zrobić, to zwykle pakiet zostaje stracony. Jeśli router wie, jak transportować pakiet, to zmienia fizyczny adres, tak by osiągnąć następny hop, po czym transmituje pakiet.

## Slide 53: Podstawowe funkcje trasowania
Hop - termin opisujący przemieszczanie pakietu danych między dwoma routerami.
Hop count - miara trasowania używana do pomiaru odległości między stacją nadawczą i odbiorczą. W szczególnym przypadku następny hop może być stacją odbiorczą. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że następnym hop jest router, który realizuje proces decyzyjny. W miarę jak pakiet przesuwa się w sieci, jego adres fizyczny zmienia się, natomiast jego adres logiczny nie ulega zmianie.

## Slide 54: Podstawowe funkcje trasowania
Trasa pakietu od stacji nadawczej do stacji odbiorczej.

## Slide 55: Algorytmy trasowania
Algorytmy trasowania są różne pod względem wielu parametrów. Po pierwsze - zróżnicowanie zależy od celów określonych przez konstrukcję algorytmu.
Po drugie - istnieją różne typy algorytmów trasowania i każdy z nich ma inny wpływ na sieć i zasoby routerów.
Wreszcie po trzecie - algorytmy trasowania używają różnych miar mających wpływ na obliczenie trasy optymalnej.
Konstrukcje algorytmów trasowania spełniają jeden lub więcej celów spośród następującego zbioru możliwości:
optymalizacja,
prostota,
odporność i stabilność,
szybka konwergencja,
elastyczność.

## Slide 56: Algorytmy trasowania
Optymalizacja odnosi się do możliwości algorytmu trasowania co do wyboru najlepszej trasy, a to zależy od przyjętej do obliczeń miary trasowania i wagi przypisanej poszczególnym miarom. Na przykład jeden algorytm może używać liczby hop i opóźnień, ale w kalkulacjach waga związana z opóźnieniami może być większa. Oczywiście protokoły trasowania muszą dokładnie definiować algorytmy kalkulacji miar.
Algorytmy trasowania powinny być zaprojektowane tak, by były możliwie najprostsze. Inaczej mówiąc, algorytm trasowania musi mieć bardzo efektywnie zaprojektowaną warstwę funkcjonalną przy minimalnych nakładach na oprogramowanie i eksploatację. Efektywność jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy oprogramowanie algorytmu trasowania musi działać na komputerze z ograniczonymi zasobami sprzętowymi.

## Slide 57: Algorytmy trasowania
Algorytmy trasowania muszą być odporne i stabilne, co oznacza ich poprawne działanie nawet w niezwykłych okolicznościach i trudnych do przewidzenia warunkach, np. przy uszkodzeniach sprzętu czy niewłaściwej eksploatacji. Routery pracujące w punktach stykowych sieci mogą powodować poważne kłopoty w razie uszkodzenia. Dlatego najlepszymi algorytmami trasowania okazują się te, które wytrzymały próbę czasu i okazały się stabilne w różnych warunkach pracy sieci.
Ponadto algorytmy trasowania muszą charakteryzować się krótkim czasem konwergencji. Konwergencja jest procesem uzgadniania optymalnych tras między wszystkimi routerami w sieci. Jeśli wydarzenia w sieci powodują naprzemian zanikanie lub dostępność tras, to routery obwieszczają ten fakt rozgłaszając komunikaty aktualizujące, przenikające całą sieć, stymulujące ponowną kalkulację optymalnych tras i uzgodnienie tych tras. Algorytmy o długim czasie konwergencji mogą powodować powstawanie pętli trasowania, a nawet zaniki pracy sieci.

## Slide 58: Algorytmy trasowania
Algorytmy trasowania powinny być ponadto elastyczne, co oznacza, iż powinny szybko i dokładnie dostosowywać się do różnorodnych okoliczności występujących w sieci. Jeśli np. segment sieci ulega uszkodzeniu, to algorytmy trasowania powinny szybko określić następną optymalną trasę dla wszystkich routerów normalnie obsługujących omawiany segment. Algorytmy trasowania mogą być tak programowane, by adaptować m.in. zmiany w szerokości pasma, rozmiarze kolejki routerów i opóźnieniu wprowadzanemu przez sieć.
Rozróżnia się następujące typy algorytmów trasowania:
statyczne i dynamiczne,
jednościeżkowe i wielościeżkowe,
płaskie i hierarchiczne,
z inteligencją stacji i z inteligencją routera,
intradomenowe i interdomenowe,
działające według stanu łącza i na podstawie wektora odległości.

## Slide 59: Algorytmy trasowania
Statyczne i dynamiczne algorytmy trasowania
Przed rozpoczęciem trasowania statyczne algorytmy wymagają od administratora sieci wpisywania zawartości tabel routerów, będących odwzorowaniem topologii sieci. Odwzorowania te mogą być zmienione również tylko przez administratora sieci. Algorytmy używające statycznych routerów są stosukowo proste w swojej konstrukcji i pracują poprawnie w sieciach małych o prostej architekturze. Numery IP lub ich grupy przypisane są do określonych interfejsów sieciowych.
Ponieważ statyczne systemy trasowania nie mogą reagować na zmiany w sieci, to generalnie nie są one przydatne do stosowania w sieciach dużych, gdzie zmiany następują praktycznie ciągle. Dlatego większość obecnie stosowanych algorytmów trasowania to algorytmy dynamiczne, dostosowujące się do zmiennych warunków występujących w sieci, na drodze analizy aktualizujących komunikatów trasowania. W wypadku, gdy aktualizujący komunikat trasowania wskazuje, że w sieci wystąpiły zmiany, oprogramowanie trasujące ponownie oblicza trasy i wysyła do routerów nowe komunikaty aktualizujące.

## Slide 60: Algorytmy trasowania
Jednościeżkowe i wielościeżkowe algorytmy trasowania.
Niektóre protokoły trasowania wspierają tworzenie wielościeżkowych tras między stacją nadawczą i odbiorczą. Algorytmy realizujące taki mechanizm zezwalają na przemieszczanie ruchu przez wiele linii. Zaleta algorytmów wielościeżkowych jest oczywista: zapewniają one większą przepustowość i niezawodność.
Płaskie i hierarchiczne algorytmy trasowania.
Niektóre algorytmy trasowania operują w płaskiej przestrzeni, inne zaś używają hierarchii trasowania. W systemie płaskim wszystkie routery są równoprawne względem siebie. W systemie hierarchicznym niektóre routery tworzą kręgosłup trasowania. Pakiety z routerów nie tworzących kręgosłupa wędrują do routerów w kręgosłupie trasowania, przez który przepływają do obszaru, w którym znajdują się stacje odbiorcze.

## Slide 61: Algorytmy trasowania
Systemy trasowania często wyznaczają logiczne grupy stacji sieciowych, zwane domenami, systemami autonomicznymi lub obszarami.
W systemach hierarchicznych pewne routery w domenie mogą komunikować się z routerami z innych domen, inne zaś mogą komunikować się z routerami w ramach ich własnej domeny.
W sieciach bardzo dużych mogą istnieć dodatkowe poziomy hierarchii, z routerami na najwyższym poziomie, tworzącymi wspomniany kręgosłup trasowania.
Podstawową zaletą trasowania hierarchicznego jest to, że odwzorowuje ono organizację firmy lub instytucji. Większość komunikacji przebiega w małych grupach firmowych (domenach). Ponieważ intradomenowe routery muszą mieć tylko informację o routerach w swojej domenie, to ich algorytmy trasowania mogą być uproszczone, a co za tym idzie - ruch aktualizujący może zostać również zredukowany.

## Slide 62: Algorytmy trasowania
Algorytmy trasowania z inteligencją stacji i routera.
W niektórych algorytmach trasowania zakłada się, że stacja nadawcza będzie określać całą trasę. Trasowanie takie jest nazywane trasowaniem źródłowym (Source Routing).
W systemach trasowania źródłowego routery pracują jak urządzenia z mechanizmem pamiętaj i transportuj, przesyłając pakiety do następnego routera.
W innych algorytmach zakłada się, że stacje nic nie wiedzą o routerach. W tych wypadkach routery określają trasę w intersieci opierając się na własnych kalkulacjach. Mówimy, że w pierwszej metodzie stacje sieciowe mają inteligencję trasowania, a w metodzie drugiej inteligencję trasowania mają routery.

## Slide 63: Algorytmy trasowania
Algorytmy działające według stanu łącza (pierwszą trasą jest trasa najkrótsza - Shortest Path First) przesyłają informację trasowania do wszystkich węzłów w intersieci. Jednak każdy router przesyła tylko porcję tabeli trasowania opisującej stan swoich łączy.
Algorytmy działające na podstawie wektora odległości (znane także jako algorytmy Bellmana-Forda) zwracają się do każdego routera w celu przesłania całych lub częściowych swoich tablic trasowania, ale tylko do swoich sąsiadów. W istocie algorytmy działające według stanu łącza wysyłają aktualizacje w mniejszych porcjach wszędzie, a algorytmy działające na podstawie wektora odległości wysyłają większe porcje aktualizacji tylko do routerów sąsiednich.

## Slide 64: Algorytmy trasowania
Algorytmy działające na podstawie stanu łącza dokonują konwergencji szybciej z drugiej strony - algorytmy działające na podstawie stanu łącza potrzebują więcej mocy procesora i więcej pamięci niż algorytmy działające na podstawie wektora odległości. Dlatego algorytmy działające na podstawie stanu łącza mogą być droższe w implementacji i użytkowaniu. Mimo różnic oba typy algorytmów spełniają swoje zadania w wielu okolicznościach.

## Slide 65: Algorytmy trasowania
Miary trasowania.
Tabele trasowania zawierają informacje używane przez programowanie w celu wybrania najlepszej trasy.
Algorytmy trasowania używają wielu różnych miar do określania najlepszej trasy. Zaawansowane algorytmy trasowania mogą przy selekcji trasy opierać się na wielu miarach, tworząc z nich miarę wypadkową (hybrydową).
Rozróżnia się obecnie następujące miary trasowania:
długość ścieżki,
niezawodność,
opóźnienie,
szerokość pasma,
obciążenie,
koszt komunikacji.

## Slide 66: Algorytmy trasowania
Długość ścieżki jest najczęściej używaną miarą trasowania. Niektóre protokoły trasowania zezwalają administratorowi sieci na arbitralne przypisywanie kosztów każdemu łączu sieciowemu. W takim wypadku koszt ścieżki jest sumą kosztów związanych z każdym łączem składającym się na ścieżkę. Inne protokoły trasowania natomiast używają miary hop count, rozumianej jako liczba przejść pakietu przez urządzenia intersieciowe - np. routery - od stacji nadawczej do stacji odbiorczej.
Opóźnienie trasowania oznacza czas potrzebny do przesłania pakietu od stacji nadawczej do stacji odbiorczej w intersieci. Opóźnienie zależy od wielu czynników, m.in. od szerokość pasma, jakim dysponują pośredniczące łącza sieciowe, przeciążenia wszystkich pośredniczących łączy oraz fizycznej drogi, którą musi przepłynąć informacja. Jak widać, na opóźnienie składa się wiele różnych zmiennych, dlatego miara ta jest ważna i popularna.

## Slide 67: Algorytmy trasowania
Niezawodność, w kontekście algorytmów trasowania, odnosi się do skuteczności każdego łącza (określanego liczbą przekłamanych bitów). Niektóre łącza mogą ulegać uszkodzeniom częściej od innych.
Szerokość pasma odnosi się do dostępnej pojemności ruchu w określonym łączu. Obciążenie to stopień zajętości zasobu sieciowego, np. routera. Obciążenie zależy od wielu czynników, np. stopnia wykorzystania procesora czy liczby pakietów przetwarzanych w czasie jednej sekundy.
Koszt komunikacji jest ważną miarą trasowania, przede wszystkim dlatego, że niektóre firmy nie dbają o wydajność. Nawet wtedy, gdy opóźnienia są duże, przesyłają pakiety przez własne linie zamiast korzystać z sieci publicznych, za które się płaci tylko w czasie ich używania.

## Slide 68: Dziękuję za uwagę!!!